## Slide 1: 第一章 概论
《数字电路设计》
主讲教师：冯建文

## Slide 2
第一章 概论
1.1
数字电路与计算机
1.2
数字与模拟
1.3
数字电路的发展
1.4
课程任务与目标
1.5
数制
1.6
计算机中常用的编码
本章小结

## Slide 3: 数字电路与计算机
1、关系：
  数字电路是实现计算机硬件的基本电路；电子计算机是数字电路技术应用的典型代表。
  对于现代的电子数字计算机，一个完整的计算机系统包括了硬件系统和软件系统。
  硬件系统是指构成计算机的物理设备，即由机械、光、电、磁等器件构成的，具有计算、控制、存储、输入和输出功能的实体部件。
  计算机的发展史实际上就是电子技术的发展史，计算机也是电子技术发展的产物。
1.1

## Slide 4: 数字电路与计算机
2、电子数字计算机的发展史
  第一代电子管计算机
    1946年→ENIAC→宾西法尼亚大学
    特点：体积大，耗电多，可靠性差，成本高，容量小，没有系统软件
  第二代晶体管计算机
    1959年美国研制成第一台大型通用晶体管计算机。
    特点：速度快、寿命长、重量轻、体积小、功耗小
  第三代集成电路计算机
    1964年，美国IBM公司宣布制成通用的集成电路计算机
    特点：计算机体积更小、耗电更省，成本更低，运算速度提高，分时操作系统
  第四代大规模集成电路计算机
    1971年，英特尔公司发布了世界上第一个微处理器芯片4004
  新一代计算机
1.1

## Slide 5: 数字电路与计算机
3、计算机系统的层次结构
  物理层：电子的运动。
  器件级：晶体管或者真空管等电子器件；
  模拟电路级：将器件组合在一起，构造成放大器或者滤波器等组件；模拟电路的输入输出是连续变化的电压值。
  数字电路级：用与、或、非等逻辑门器件构成，信号抽象为0和1；
1.1

## Slide 6: 数字电路与计算机
3、计算机系统的层次结构
  逻辑部件级：使用数字电路构造更复杂的逻辑部件，譬如运算器或者存储器等。
  组成级：通过控制器，将计算机的各个逻辑部件连接，并控制数据通路，完成指令的执行，实现了计算机的硬件组成。
  体系结构级：从程序员所看到的计算机的属性，包括指令系统、寄存器组、存储器结构等，这一层次提供了硬件与软件的接口。
1.1

## Slide 7: 数字电路与计算机
3、计算机系统的层次结构
  操作系统：是直接运行在裸机上的最基本的系统软件，它管理计算机系统的各种软、硬件资源，使其被高效使用，同时也为计算机系统和用户之间提供接口，便于用户解决问题。
  应用软件层：是为解决用户的特定问题事实上任何其他软件，必须在操作系统的支持下才能运行，完成人们预期的任务。
1.1

## Slide 8: 数字电路与计算机
1.1
C/C++、Java、数据库、编译原理……
操作系统、Linux
计算机系统结构
计算机组成原理
数字电路设计
电路与电子学

## Slide 9: 数字与模拟
1.2.1 数字信号与模拟信号
1.2.2 数字电路与模拟电路
1.2

## Slide 10: 数字信号与模拟信号
自然界中的物理量分为数字量和模拟量两类。
数字量/数字信号：
  数字量：是指在时间上和数量上都是离散的物理量。
  数字信号：表示数字量的信号；譬如人口数。
  表示形式：使用电压的高低、或脉冲形式来表示数字量。
模拟量/模拟信号：
  模拟量：是指在时间上或在数值上连续变化的物理量。
  模拟信号：表示模拟量的信号；譬如温度。
  表示形式：直接使用电压或电流的大小表示模拟量
在电路中，无论是数字信号还是模拟信号，都要以电流或者电压的形式表达。
1.2.1

## Slide 11
1、数字信号
  表示方法：是作用时间离散的电压或者电流脉冲信号，其波形被赋以特定的数字含义后，用以表示数字量。
  应用最广泛的是二值数字信号，用电平的高低或者脉冲的有无表示“1”和“0”两个数字。
1.2.1
数字信号与模拟信号

## Slide 12: 数字信号与模拟信号
v1、v2和v3：二值数字信号
  v1：电平型编码
    “1”：高电平
    “0”：低电平
    不归零制（NRZ，Non-Return-to-Zero）
  v2：脉冲型编码
    “1”：有脉冲；“0”：无脉冲。
    归零制（RZ）：“1”的位周期中间要归零
1.2.1

## Slide 13: 数字信号与模拟信号
v1、v2和v3：二值数字信号
  v3：双相码，曼彻斯特II型码
    “1”：高电平→低电平跳变
    “0”：低电平→高电平跳变
特点：
  ①无论是“0”编码还是“1”编码，在位周期的中点处均会翻转；
  ②0/1编码的跳变既可以当作时钟信号，也可以当作数据信号。
  ③具有自同步能力和良好的抗干扰性能，广泛应用于网络传输与通信系统中。
1.2.1

## Slide 14: 数字信号与模拟信号
v4：多值逻辑编码（MVL，Multi-valued Logic）
  v4：四电平数字信号
    11：最高电平
    10：次高电平
    01：较低电平
    00：最低电平
MVL编码特点：
  优点：传输数据的时间缩短；
  缺点：电平识别与电路设计难度增加。
1.2.1

## Slide 15: 数字信号与模拟信号
2、模拟信号
  表示方法：是一种时变信号，其电压或者电流波形的幅值是连续的，即在某一取值范围内可以取无限多个数值。譬如右图所示的正弦电压模拟信号，是连续信号。
  特点：模拟信号在长距离传输和多次加工、放大过程中，信号电流的波形容易受噪声的影响，使信号失去一些信息，表现为声音、图像失真，严重时出现信号中断。
1.2.1

## Slide 16: 数字信号与模拟信号
相比模拟信号，数字信号具有以下优点：
  抗干扰能力强：数字信号是以高低电平或者脉冲的有无来表示“0”和“1”的，只要噪声引起的误差不超出规定的门限值，其信号仍旧保持不变。
  表示精度高、范围大：数字信号当扩展编码的位数后，能够表示更为精确、更为广泛的数值。
  便于储存与加密：数字信号可以以0/1代码的形式，方便地存储于存储设备中，也便于进行加密与解密运算。
  差错可控，可靠性高：可以通过各种校验码，对数字信号表示的数值进行校验，保证数据的正确性。
1.2.1

## Slide 17: 数字信号与模拟信号
模-数转换（A/D）：对模拟信号进行数字化处理，将模拟信号变成数字信号。
A/D转的步骤：
  抽样：用每隔一定时间的信号采样值序列来代替原来在时间上连续的信号，也就是在时间上将模拟信号离散化。
  量化：用有限个幅度值近似原来连续变化的幅度值，把模拟信号的连续幅度变为有限数量的、有一定间隔的离散值。
  编码：按照一定的规律，把量化后的值用二进制数字表示，然后转换成二值或多值的数字信号流。
1.2.1
ADC
-10V~+10V
0~20mA
电压/电流
数字
0~4095

## Slide 18: 数字电路与模拟电路
数字电路：用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路，又称为数字系统或者数字逻辑电路。
模拟电路：是处理模拟信号的电子电路。
区别：
1.2.2
对比项 | 数字电路 | 模拟电路
电流/电压信号特点 | 数字信号，脉动变化，小电压、小电流、低功耗 | 模拟信号，连续变化，可以是大电流、高电压
元器件的工作特点 | 开关特性 | 放大特性
数学基础 | 布尔代数 | 微积分

## Slide 19: 数字电路与模拟电路
相比模拟电路，数字电路的优点：
  性能稳定，结果可重现。
  更易于学习与设计。
  可模块化设计，灵活性好。
  具有可编程性。
    现今的数字电路设计大多数基于可编程逻辑器件，使得硬件可重复使用，带来了低成本和经济性。
1.2.2

## Slide 20: 数字电路与模拟电路
相比模拟电路，数字电路的优点：
  具有高速性。高速性体现在两方面：
    一方面是数字电路的器件速度非常快，单个晶体管的开关时间可以达到10ps，组成一个完整、复杂的器件，从输入到输出的延迟时间，也还不到2ns。
    另一方面是数字电路开发的快捷性，开发工具非常完善、先进，便于设计、仿真、模拟、综合等操作，大大缩短了开发周期。
1.2.2

## Slide 21: 数字电路的发展
1、数字电路与器件的发展
  电子技术的发展历程是以电子器件的发展为基础的，电子器件经历了由电子管、晶体管、到半导体集成器件的过程。
  电子器件：
    20世纪初直至中叶：真空管，也称电子管。
    1947年：第一支晶体三极管问世，开创了电子技术的新领域。
    60年代初：模拟和数字集成电路相继问世。
    70年代末：微处理器的问世，电子器件及应用出现了崭新的局面。
  数字电路：分立器件→集成电路
1.3

## Slide 22: 数字电路的发展
2、集成电路的发展与分类
  （1）从集成度角度来看，大致经历了如下过程：
    小规模集成电路SSIC：每片上集成1～10等效门或10～100个元件；
    中规模集成电路MSIC：每片上集成10～100等效门或100～1000个元件，出现于1966年；
    大规模集成电路LSIC：每片上集成100～10000等效门或1000～100000个元件，出现于1970年；
    超大规模集成电路VLSIC：每片上集成超过10万个元件，出现于20世纪70年代后期；
    巨大规模集成电路GSIC：每片上集成109个以上元件，出现于1994年。
    专用集成电路ASIC：为特定用户或特定电子系统制作的集成电路，出现于20世纪80年代初。
1.3

## Slide 23: 数字电路的发展
2、集成电路的发展与分类
  （2）集成电路产业结构经历了三次大的变革：
    第一次变革：发生在以加工制造为主导的IC产业发展的初级阶段（20世纪70年代），主流产品是微处理器、存储器以及标准通用逻辑电路。
    第二次变革：标志是代加工公司与IC设计公司的崛起（20世纪80年代），主流产品为微处理器MPU、微控制器MCU及专用集成电路ASIC，出现了第二代和第三代EDA工具。
    第三次变革：发生在20世纪90年代初，在各半导体厂家共同努力下，进行了一系列EDA标准化工作，如制定了硬件描述语言VHDL、网表格式等，从而使得人们可以自由地实现最佳设计。（可编程逻辑电路）
1.3

## Slide 24: 数字电路的发展
3、数字电路的分类
  按照电路结构，可以分为：
    分立元件电路：将晶体管、电阻、电容等元器件用导线在线路板上连接起来；
    集成电路：将上述元器件和导线通过半导体制造工艺做在一块硅片上而成为一个不可分割的整体电路。
  按照半导体的导电类型，可以分为：
    双极型数字电路：以双极型晶体管作为基本器件，如TTL和ECL
    单极型数字电路：以单极型晶体管作为基本器件，如CMOS
1.3

## Slide 25: 数字电路的发展
3、数字电路的分类
  按照电路的功能特点，可以分为：
    组合逻辑电路：输出只与当时的输入有关，电路无反馈，如编码器/译码器、加法器、比较器、数据选择器等
    时序逻辑电路：输出不仅与当时的输入有关，还与电路原来的状态有关，存在着反馈，具有记忆功能，如触发器、计数器、寄存器等
      同步时序逻辑电路
      异步时序逻辑电路
1.3

## Slide 26: 课程任务与目标
课程研究的对象：数字电路；
研究的内容：数字电路的基本原理及其分析、设计方法。
课程的任务和目的：
  掌握数字电路的基本理论知识。
  掌握数字电路的基本分析和设计方法。
  理解计算机中常见的数字电路部件的工作原理。
  具备应用数字电路理论初步解决数字逻辑问题的能力。
学分与学时：3学分，48学时
1.4

## Slide 27: 课程任务与目标
数字电路设计是工程，而工程就意味着“解决问题”。
一个成功的数字电路设计者，应具备的能力有：
  分析问题并逻辑抽象的能力：将一个问题，以逻辑设计的角度来进行分析，并抽象出输入与输出的逻辑变量，建立模型。
  构思与设计的能力：构思含有研究与创新的工作，设计则依据常规的设计技巧和经验实现构思，完成具体的设计。
  实现设计与调试的能力：将设计付诸实现+调试（成功的调试过程需要合理的计划、系统的方法、耐心和逻辑）。
1.4

## Slide 28: 课程任务与目标
数字电路设计是工程，而工程就意味着“解决问题”。
一个成功的数字电路设计者，应具备的能力有：
  考虑商业要求与其他因素：工程师的工作总是受到其他非工程因素的影响，包括商业上对器件的要求、设计规范标准、社会因素、环境与可持续发展因素、安全因素等等。
  风险意识：在设计的整个过程中，从选择元件、到整个设计完成的每个阶段，都要在成果、代价以及失败风险之间仔细权衡。
  沟通能力：需要双向的沟通交流，包括倾听与表达。
1.4

## Slide 29: 课程任务与目标
教材的内容安排：
  第1章 概论（√，难度系数0.9，3学时）
    回答了以下问题：数字电路有什么用处？它和计算机什么关系？什么是数字电路和数字信号？与模拟电路和模拟信号相比，有什么优点？课程任务与培养愿景如何？数字信号是如何编码的？怎么将问题进行逻辑抽象与编码？
  第2章 逻辑代数基础（√*，难度系数0.8，9学时）
    介绍了逻辑代数的基本概念与基本公理、定理与规则，然后讲述了逻辑函数的表示形式，重点为逻辑函数的化简方法。
  第3章 逻辑门电路（×）
    介绍了逻辑门的基本器件半导体二极管、三极管，以及TTL门电路和MOS门电路。
1.4

## Slide 30: 课程任务与目标
教材的内容安排：
  第4章 组合逻辑电路（√*，难度系数0.7，12学时）
    组合逻辑电路的分析方法：对给定的电路进行分析，推导出其逻辑功能；
    组合逻辑电路的设计方法：对于某个问题，使用逻辑设计方法进行设计，并用数字电路实现。
    计算机中常用的各种组合逻辑部件的原理与应用：包括加法器、比较器、译码器、编码器、数据选择器和数据分配器。
  第5章 时序逻辑电路存储元件（√* ，难度系数0.5，9学时）
    基本触发器的原理及其各种变型触发器：包括基本R-S锁存器、钟控锁存器、主从触发器、边沿触发器（D触发器和J-K触发器）。
1.4

## Slide 31: 课程任务与目标
教材的内容安排：
  第6章 同步时序逻辑电路（√*，难度系数0.4，15学时）
    同步时序逻辑电路的分析方法；
    同步时序逻辑电路的设计方法；
    计算机中常用的同步时序逻辑部件：包括寄存器、移位器和计数器；
  第7章 时序逻辑电路存储元件（×）
  第8章 脉冲产生电路（×）
1.4

## Slide 32: 数制
1.5.1 进位计数制
1.5.2 二进制与数字信号
1.5.3 数制转换
1.5

## Slide 33: 进位计数制
数制：进位计数制，即按进位制的方法进行计数。
数制的两大要素：基数R与各数位的权W。
  基数R：决定了数制中各数位上允许出现的数码个数；
    基数为R的数制即称为R进制数。
  权W：表明该数位上的数码所表示的单位数值大小。
    权W是与数位的位置有关的一个常数：位权
    不同的数位有不同的权；
    同一个数码位于不同的位置，其所代表的数值也不同。
1.5.1

## Slide 34: 进位计数制
  假设任意数值N用R进制数来表示，表示形式为用m+k个自左向右排列的符号来表示N：
  N=（Dm-1Dm-2…D0 ．D-1D-2 …D-k ）R
  Di为该进制的基本符号，Di∈[0，R-1]，i 为各个数位的编号，i= -k，-k+1，……，m-1，
  小数点：在D0和D-1之间，则数值N的实际值为：
1.5.1

## Slide 35: 进位计数制
  第i位的权Wi=Ri
  最高有效位MSB（most significant bit）：最左边的数位Dm-1，权最大；
  最低有效位LSB（least significant bit）：最右边的数位D－k，权最小；
1.5.1
  N=（Dm-1Dm-2…D0 ．D-1D-2 …D-k ）R

## Slide 36: 进位计数制
  十进制：基数R=10，它允许使用的数字是10个，即0～9。
    十进制数1635.458就可以写为：
  1635.458=1×103 + 6×102 +3×101 + 5×100 + 4×10-1 + 5×10-2 + 8×10-3
  R进位计数制的主要特点就是逢R进一。
  计算机中常见的数制有：
    二进制：允许使用的数字符号0～1
    八进制：允许使用的数字符号0～7
    十进制：允许使用的数字符号0～9
    十六进制：允许使用的数字符号0～9及A～F （A～F为10～15的十六进制符号）。
1.5.1

## Slide 37: 进位计数制
  二进制、八进制、十进制、十六进制数据之间的关系
二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制
00000 | 00 | 00 | 00
00001 | 01 | 01 | 01
00010 | 02 | 02 | 02
00011 | 03 | 03 | 03
00100 | 04 | 04 | 04
00101 | 05 | 05 | 05
00110 | 06 | 06 | 06
00111 | 07 | 07 | 07
01000 | 10 | 08 | 08
01001 | 11 | 09 | 09
01010 | 12 | 10 | 0A
01011 | 13 | 11 | 0B
01100 | 14 | 12 | 0C
01101 | 15 | 13 | 0D
01110 | 16 | 14 | 0E
01111 | 17 | 15 | 0F
10000 | 20 | 16 | 10
10001 | 21 | 17 | 11
10010 | 22 | 18 | 12
10011 | 23 | 19 | 13
…… | …… | …… | ……
1.5.1

## Slide 38: 二进制与数字信号
  数字电路处理的对象是数字信号，虽然编码方式和波形不同，但是处理的数字量都是基于二进制编码的二值信号，即在时间和值上均是离散的、具有“0”和“1”两种值的脉冲或者电平信号。
  二进制的0和1是构成数字系统的基本信号，一个二进制位称为一个比特（bit），一个字节（Byte）包含8比特。即：
  1 Byte = 8 bits
  计算机的存储器容量和运算器单位，一般都以字节为度量单位。
  计算机中是用二进制表示信息的。
1.5.2

## Slide 39: 二进制与数字信号
为何在数字系统和计算机中，要使用二进制来表示信息并处理信息呢？
原因主要有以下几点：
  比较容易找到具有二值状态的物理器件来表示和实现存储。
  二值性使二进制数据的存储具有抗干扰能力强，可靠性高的优点。
  二进制数的运算规则非常简单，运算输入状态和输出状态较少，便于使用数字电路实现。
  二进制数据的0和1与逻辑推理中的“真”和“假”相对应，为实现逻辑运算和逻辑判断提供了便利。
1.5.2

## Slide 40: 数制转换
1.5.3
1.二进制数转换成十进制数
  转换方法：加权求和
  任何进制数转换成十进制数，都只需加权求和。
  二进制、十进制、八进制或十六进制数字串的区分表示：
    下标法：将数字串用括弧括起来，括弧外边右下角标以数制的基数2、10、8、16；
    后缀法：可以直接在数字串后面缀以大写或小写的特定字母：
      “B”：二进制（Binary）
      “D”：十进制（Decimal）
      “Q”：八进制（Octal）
      “H”：十六进制（Hexdecimal）。

## Slide 41: 数制转换
1.二进制数转换成十进制数
  表示举例：
    二进制数据1011的表示方法：（1011）2、1011B、1011b；
    十进制数据123.45的表示方法： （123.45）10、123.45D、123.45d，或者直接用123.45来表示。
  不同进制数可在同一表达式中出现；
  例如表达式： 2B.DH=43.8125D=53.64Q 是正确的。
1.5.3

## Slide 42: 数制转换
1.二进制数转换成十进制数
  在不同的计算机编程语言中，进位计数制的表达方式也不同（与编译器有关）。
  譬如：十六进制数2A8CH
    C语言：0x2A8C
    Pascal语言：$2A8C
    Verilog HDL：14ꞌh2A8C（“ꞌ”前的14表示14位二进制，h表示它之后是16进制的数串）
1.5.3

## Slide 43: 数制转换
1.二进制数转换成十进制数
  【例1.1】将下列各数转化为十进制数。
  解：
  （5AC.E6）16＝ 5×162＋ 10×161 ＋12×160 ＋14×16－1＋ 6×16－2
  ＝（1452.8984375）10
  （123.67）8＝1×82＋ 2×81＋ 3×80＋6×8-1＋ 7×8-2
  =（83.859375）10
  （11011.011）2＝1×24＋ 1×23＋ 0×22＋1×21＋ 1×20＋ 0×2-1 ＋ 1×2-2 ＋ 1×2-3
  ＝（27.375）10
1.5.3

## Slide 44: 数制转换
2.十进制数转换成二进制数
  整数部分和小数部分，分别进行转换处理，得出结果后再合并。
  十进制整数→二进制数的方法是：
    除以2取余数，先得整数低位。
    除以2取余数后，继续对商做除法，直至商为0。
  十进制小数→二进制数的方法是：
    乘以2取整数，先得小数高位。
    乘以2取整数后，继续对小数做乘法，直至积为0或小数位数已满足精度要求。
  并不是所有的十进制小数都可以完全等价地转化为二进制数，即有可能乘积不能够为0，此时必须使用精度来控制转换结束。
1.5.3

## Slide 45: 数制转换
2.十进制数转换成二进制数
  【例1.2】将（114.35）10转化为二进制数，要求精度大于10%。
1.5.3
1/16 < 1/10 =10%
16=24，取4位小数即可满足精度要求。
除2取余（114）10 = （1110010）2
乘2取整 （0.35）10 = （0.0101）2
（114.35）10 =（1110010. 0101） 2

## Slide 46: 数制转换
3. 二进制数与八进制、十六进制数之间的转换
  二进制数→八进制数：
    从小数点开始，向两边每3位划为一组；
    整数部分不足3位的，在前面补“0”，小数部分不足3位的，在后面补“0”；
    写出各组的八进制数字。
  二进制数→十六进制数：
    从小数点开始，向两边每4位一组；
    整数部分不足4位的，在前面补“0”，小数部分不足4位的，在后面补“0”；
    写出各组的十六进制数字符号。
1.5.3

## Slide 47: 数制转换
3. 二进制数与八进制、十六进制数之间的转换
  八进制数→二进制数：
    将每一位八进制数字写出它的3位二进制编码；
  十六进制数→二进制数：
    将每一位十六进制数字写出它的4位二进制编码。
  注意，当全部转换完成时，才可以省略高位或低位的“0”。
1.5.3
  【例1.3】将（11011.11001）2转化为八进制、十六进制和十进制数，将（571.23）8和 （A8.E9）16转转化为二进制数。
  解：（11011.11001）2 =（33.62）8 =（1B.C8）16 =（27.78125）10
  或 11011.11001B =33.62Q =1B.C8H=27.78125D
  （571.23）8 =（101 111 001.010 011）2 （A8.E9）16 =（1010 1000.1110 1001）2

## Slide 48: 计算机中常用的编码
1.6.1 十进制编码
1.6.2 字符编码
1.6.3 逻辑抽象与状态编码
1.6

## Slide 49: 十进制编码
问题1：十进制在计算机中如何表示？
  二—十进制码：简称BCD码（Binary Coded Decimal），就是使用二进制来编码十进制数字0～9。
问题2：用几位二进制来编码十进制数字？
  十进制数字有10个，所以二进制编码状态也必须有10个，因此一般使用4位二进制编码来表示一位十进制数字；
  4位二进制编码有16个，选用其中的10个来表示数字0～9。
  不同的选择构成不同的BCD码。
1.6.1

## Slide 50: 十进制编码
  ——常用BCD码
十进制数 | 8421码 | 2421码 | 5211码 | 4311码 | 84-2-1码 | 格雷码 | 余3码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0111 | 0001 | 0100
2 | 0010 | 0010 | 0011 | 0011 | 0110 | 0011 | 0101
3 | 0011 | 0011 | 0101 | 0100 | 0101 | 0010 | 0110
4 | 0100 | 0100 | 0111 | 1000 | 0100 | 0110 | 0111
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 0111 | 1011 | 1110 | 1000
6 | 0110 | 1100 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1001
7 | 0111 | 1101 | 1100 | 1100 | 1001 | 1000 | 1010
8 | 1000 | 1110 | 1110 | 1110 | 1000 | 1100 | 1011
9 | 1001 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 0100 | 1100
1.6.1

## Slide 51: 十进制编码
BCD码分为有权码和无权码。
1、有权码
  特点：每一位都有固定的权值，加权求和的值即是它所表示的十进制数字。
  每一位的权就是编码名称中的四个数字：8421码、2421码、5211码、4311码、84 -2-1码等。
  8421码：实际上就是十进制数字0～9的二进制编码本身，是最常用的一种BCD码；一般情况下，提到的BCD码通常就是指8421码。
  自补码：即任何两个相加之和等于9的编码，互为反码。
    例如：4311码的“3”(0100)和“6”(1011)互为反码。
  还有哪些是自补码？自补码有什么好处？
    有利于减法的运算处理，某些自补码有利于实现逢十进一的运算规则。
1.6.1

## Slide 52: 十进制编码
2．无权码
  特点：四位二进制编码的每一位并没有固定的权；
  余3码：=8421码+0011，它的主要优点是执行十进制加法时，可以正确地产生进位信号，而且还便于减法运算。
  格雷码（Gray Code）：又叫循环码，它的任何相邻的两个编码（例如2和3、7和8、9和0等）之间只有一位二进制位不同，其余三位二进制对应位均相同。它的优点是用它构成计数器时，在从一个编码变到下一个编码时，只有一个触发器翻转即可，波形更完美、可靠。
1.6.1

## Slide 53: 十进制编码
格雷码：
  定义：凡是符合“相邻编码之间只有一位不同”这个规则的编码，都可以称为格雷码，因此格雷码的编码方案有许多种。
  格雷码是工程应用非常广泛的一种编码；
1.6.1
举例：四相八拍的步进电机的脉冲控制编码
A、B、C、D：步进电机的四个励磁线圈，按照表中控制顺序，每通过8个脉冲，则步进电机转动一步，即转过一个齿距角，譬如0.9°。
脉冲序号 | DCBA | 脉冲序号 | DCBA
1 | 0001 | 5 | 0100
2 | 0011 | 6 | 1100
3 | 0010 | 7 | 1000
4 | 0110 | 8 | 1001

## Slide 54: 十进制编码
格雷码：
  构造任意位数的格雷码的方法：两种
  （1）添加前缀法：即递归地使用如下规则构造（n+1）位格雷码：
    1位的格雷码有两个码字：0和1；
    （n+1）位格雷码有2n+1个码字：前2n个码字（即前一半）是在n位格雷码的前面添加0前缀，后2n个码字（即后一半）是n位格雷码逆序排列后，前面添加1前缀。
1.6.1

## Slide 55: 十进制编码
【例1.4】使用上述方法构造4位的格雷码。
图中阴影所示方框中数字为其上方同样大小的方框中数字的逆序排列，下面有下划线的数字是添加的前缀0/1。
  1位格雷码，有2个码字：0和1；
  2位格雷码，有4个码字：前2个添加0前缀，后2个添加1前缀+逆序1位格雷码码字；
  3位格雷码，有8个码字：前4个添加0前缀，后4个添加1前缀+逆序2位格雷码码字；
  4位格雷码，有16个码字：前8个…后8个…
1.6.1

## Slide 56: 十进制编码
格雷码：
  构造任意位数的格雷码的方法：两种
  （2）异或运算法：
    首先写出n位二进制编码（2n个码字）
    在最高位前面添加0，变成n+1位；
    对每个码字相邻两位做异或运算（相异得1，相同得0），得到的即为n位的格雷码。
1.6.1

## Slide 57: 十进制编码
  【例1.5】使用异或运算方法构造4位格雷码。
  ⊕为异或运算的符号，G3 G2 G1 G0为4位格雷码。
  写出4位二进制的16个编码：0000~1111；
  在最高位前面添加0：为0 0000~0 1111；
  对每个编码做异或运算，得到格雷码的16个码字。
1.6.1
  两种方法构造的格雷码是一致的。

## Slide 58: 十进制编码
  【例1.6】完成下列转换：
  （1）写出（91.3）10的8421 BCD码、5211 BCD码和余三码。
  （2）将（0111 0010）8421转换为二进制数值。
1.6.1
  （91.3）10=（1001 0001. 0011）8421 =（1111 0001.0101）5211
  =（1100 0100.0110）余三码
  （0111 0010）8421=（72）10 =（1001000）2

## Slide 59: 字符编码
  计算机中信息：数值信息、非数值信息。
  数值信息：二进制编码、机器数编码、BCD码......
非数值信息：没有数值大小概念的信息，例如字符信息、汉字信息、图形符号信息等。
非数值信息的表示方法：用二进制编码。
字符编码方式：有很多种，现在应用最广泛的是美国国家信息交换标准字符码，简称ASCII码（American Standard Code for Information Interchange）
ASCII码：用7位二进制代码表示一个西文字符，因此，它可以表示128个常用字符。
1.6.2

## Slide 60: 字符编码
1.6.2
B6B5B4 B3B2 B1 B0 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | 、 | p
0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
0010 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r
0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
0111 | DEL | ETB | ’ | 7 | G | W | g | w
1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z
1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | {
1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | }
1110 | SO | RS | . | > | N | ↑ | n | ~
1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL
ASCII
编码表

## Slide 61: 字符编码
ASCII码特点：
  95个可打印字符+33个控制字符
  95个可打印字符：对应着计算机终端能够敲入并显示和打印出来的字符；
    52个英文大写和小写字母（A～Z、a～z）
    10个十进制数字（0～9）
    33个通用的运算符及标点符号
    数字和英文字母的编码：均是按其自身的顺序排列，以便于转换。
  例如：“A”的ASCII码是41H，则“E”的ASCII码=？
1.6.2

## Slide 62: 字符编码
ASCII码特点：
  95个可打印字符+33个控制字符
  33个控制字符：用作控制码，控制计算机某些外围设备的工作特性、通信协议或者某些计算机软件的运行情况，包括清除屏幕、退格、换行等。
    最为熟悉和常用的两个控制字符是“回车”（CR）和“换行”（LF），ASCII编码分别为0DH和0AH。
    为了从计算机键盘输入控制码，使用Ctrl键+字母。譬如，为得到控制码01H，键入Ctrl+A，为得到控制码02H，键入Ctrl+B，以此类推。
1.6.2

## Slide 63: 逻辑抽象与状态编码
问题1：为什么要逻辑抽象与状态编码？
  数字电路的特点：
    数学基础是布尔代数，也叫逻辑代数。
    通常用逻辑函数或者方程来描述数字电路输入变量和输出变量之间逻辑关系或者状态转移顺序。
  前面所述的编码：都是对数据（数值型和非数值型）的编码；在数字电路的实际应用中，经常会碰到“非数据”的情况，譬如设备的动作、因果条件、硬件的状态等等，这些事件在布尔代数中都要被抽象为逻辑变量。
  逻辑抽象与状态编码是进行数字逻辑设计的第一步。
1.6.3

## Slide 64: 逻辑抽象与状态编码
问题2：什么叫逻辑抽象与状态编码？
  逻辑抽象：就是将某个问题用数字电路解决时，把其中的事件、状态、条件或者结果等用逻辑变量描述；
  状态编码：是对逻辑变量进行逻辑赋值，定义0/1的含义，也可以是对问题中的状态进行编码与定义。
  逻辑抽象与状态编码是进行数字逻辑设计的第一步。
1.6.3

## Slide 65: 逻辑抽象与状态编码
  【例1.7】Tom正在野炊，如果下雨或者有蚂蚁，Tom将不能享受野炊；用数字电路输出Tom能否享受野炊。请对该问题进行逻辑抽象与编码。
  解：关键是搞清楚条件与事件结果的逻辑关系：
  事件结果：Tom是否能享受野炊；
  条件：有否下雨、有无蚂蚁；
  定义如下：
  输入变量1：R表示有否下雨，R=1表示下雨，R=0表示不下雨；
  输入变量2：A表示有无蚂蚁，A=1表示有蚂蚁，A=0表示没有蚂蚁；
  输出变量：E表示Tom是否享受野炊，E=1表示Tom很享受野炊，E=0表示Tom没能享受野炊。
1.6.3
  编码可以根据需要定义，譬如为了电路简单，也可以定义R=1表示不下雨，A=1表示无蚂蚁；
  事件是逻辑型的，可直接定义为代表真假的0和1。

## Slide 66: 逻辑抽象与状态编码
  【例1.8】闰年和平年的判断方法如下：
  （1）年份不能被100整除但是能被4整除的，是闰年。
  （2）年份能被100整除而且能被400整除的，是闰年。
  （3）不满足以上两个条件的是平年。
  用数字电路实现：如果是闰年，则输出1。请进行逻辑抽象与编码。
1.6.3
关键点：将“年份不能被100整除”整体当作一个逻辑条件处理。
可以定义：输入变量有A、B、C三个，其中：
  A表示年份能否被100整除，=1表示能整除，=0表示不能被整除；
  B表示年份能否被4整除，=1表示能整除，=0表示不能被整除；
  C表示年份能否被400整除，=1表示能整除，=0表示不能被整除；
  输出变量为F，表示是否闰年，=1表示是闰年，=0表示不是闰年。

## Slide 67: 逻辑抽象与状态编码
  【例1.9】一种温湿度控制器，使用室内温度来控制热水阀和冷水阀的启停，使用室内湿度来控制加湿器的启停，控制策略如下：
  （1）温度控制优先，即只有当室内温度在设定温度±1℃范围内，再调节湿度。
  （2）温度控制方法：当室内温度低于设定温度-1℃时，开启热水阀；当室内温度高于设定温度+1℃时，开启冷水阀；当室内温度在设定温度±1℃范围内，则保持当前的水阀状态；
  （3）湿度控制方法：当室内相对湿度低于设定湿度-10%时，开启加湿器；当室内相对湿度高于设定湿度+10%时，开启冷水阀除湿；当室内相对湿度在设定湿度±10%范围内，则保持状态不变。
  请分析该问题，进行逻辑抽象和编码。
1.6.3

## Slide 68: 逻辑抽象与状态编码
【例1.9】解：
控制器的被控对象是三个设备：冷水阀、热水阀和加湿器；
直观控制条件有：
  （1）室内温度在设定温度±1℃范围；
  （2）室内温度低于设定温度-1℃；
  （3）室内温度高于设定温度+1℃；
  （4）室内相对湿度低于设定湿度-10%；
  （5）室内相对湿度高于设定湿度+10%；
  （6）室内相对湿度在设定湿度±10%范围；
1.6.3
（1）=（2）和（3）都不满足
（6）=（4）和（5）都不满足

## Slide 69: 逻辑抽象与状态编码
  【例1.9】解：可以定义输入变量如下：
  A：室内温度是否低于设定温度-1℃，=1表示低于，=0表示不低于；
  B：室内温度是否高于设定温度+1℃，=1表示高于，=0表示不高于；
  C：室内相对湿度是否低于设定湿度-10%，=1表示低于，=0表示不低于；
  D：室内相对湿度是否高于设定湿度+10%，=1表示高于，=0表示不高于；
条件（1）：A为假，且B也为假，即；
条件（6）：C为假，且D也为假，即；
输出变量：
    F1：启停冷水阀；F2：启停热水阀；F3：启停加湿器；
    =1表示开启设备，=0表示关闭设备。
1.6.3

## Slide 70: 逻辑抽象与状态编码
有些工程问题的条件是系统处于的状态，譬如交通信号灯系统，条件是当前处于什么样的通行状态（通行/禁行）；譬如投币游戏机，条件是当前处于什么样的操作状态（投币/游戏/等待）。
这种工程问题通常是基于顺序的过程控制，在数字电路中称为时序逻辑电路。时序逻辑问题在逻辑抽象与编码这一环节，需要进行两个操作：
  一是分析，得出结论：
    系统的输入变量、输出变量是什么？
    系统有几个状态？在不同的状态下，输出变量的状态是什么？
    状态之间的转换顺序是怎样的？状态之间的转换条件是什么？
  二是编码，对系统状态进行编码。
1.6.3

## Slide 71: 逻辑抽象与状态编码
  【例1.10】在十字路口的交通信号灯，南北方向和东西方向各有红绿黄三种信号灯，按照交通法规，绿灯通行，黄灯减速慢行，红灯禁止通行。南北方向先亮绿灯（东西方向红灯），然后是黄灯，最后红灯（东西方向绿灯）。请分析问题，并进行逻辑抽象与编码。
1.6.3
  （1）分析输入输出变量、状态：
    信号灯是被控对象，即输出变量；
    系统中没有输入逻辑信号；
    系统有若干种状态组合，某一状态延时后，转换到下一状态。
  （2）定义输出变量：
  南北向红灯、黄灯和绿灯：R1、Y1、G1
  东西向红灯、黄灯和绿灯：R2、Y2、G2
  信号灯变量=1，表示亮，=0，表示灭。

## Slide 72: 逻辑抽象与状态编码
（3）分析系统的状态：
  信号灯系统中的状态有4种；
  每种状态下信号灯的亮、灭状态，如下表；
  状态的转换顺序：S0→S1→S2→S3→S0
状态 | 南北向 红灯R1 | 南北向 黄灯Y1 | 南北向 绿灯G1 | 东西向 红灯R2 | 东西向 黄灯Y2 | 东西向 绿灯G2
南北通行S0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
南北慢行S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
东西通行S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
东西慢行S3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.3
状态转换的条件是什么？

## Slide 73: 逻辑抽象与状态编码
状态 | 状态编码 |  | 
 | 二进制编码 | 格雷码编码 | 独热码S0 S1 S2 S3
南北通行S0 | 00 | 00 | 1000
南北黄灯S1 | 01 | 01 | 0100
东西通行S2 | 10 | 11 | 0010
东西黄灯S3 | 11 | 10 | 0001
1.6.3
（4）对系统状态进行编码：
  常见的状态编码方式有二进制编码、格雷码和独热码（one-hot code）。

## Slide 74: 逻辑抽象与状态编码
  状态编码方式：
    二进制编码：是最常见的一种编码方法，直接将4种状态编码成两位的二进制00、01、10、11。这种编码方式效率最高，使用的触发器最少。
    格雷码编码：常常应用于时序逻辑电路中，特点是相邻的两个状态的编码只有1位不同。它不仅能使电路的触发器个数最少，也能让状态转换时，触发器的翻转次数减少，比较适合异步时序逻辑电路。
    独热码：又称为n中取1码，即每种状态用单独的一位表示，因为任何时间系统只可能处在某一种状态，因此状态编码就只有一位为1，其他均为0。独热码通常用于有限状态机（FSM，Finite-state machine）的状态编码。
1.6.3

## Slide 75: 逻辑抽象与状态编码
使用独热码编码的特点是：电路中的触发器最多，但是组合逻辑复杂度最低，运行速度快，系统的工作时钟的频率可以提高。
在复杂的系统中，可以将几种编码方式结合使用。
  譬如一个复杂的设备控制系统，含n个主设备，每个主设备又含m个子设备，任何时候只有一个子设备工作；可以先使用n中取1码对主设备进行选择，然后用对二进制编码选择该主设备下的m个子设备之一运行。
1.6.3

## Slide 76: 逻辑抽象与状态编码
  【例1.11】设计一个血型配对指示器，输血前，必须检测供血者和受血者的血型，相配才允许输血。下面三种情况可以输血：
  （1）供血者和受血者血型相同；
  （2）供血者的血型是O型；
  （3）受血者的血型是AB型；
  如果允许输血，则绿色指示灯亮，否则红色指示灯亮。请分析问题，并进行逻辑抽象与编码。
1.6.3

## Slide 77: 逻辑抽象与状态编码
【例1.11】解：
输入变量：供血者和受血者的血型；血型有4种，血型的编码需要2位。
输出变量：为红色和绿色指示灯。
输入变量为4个：
  XY：供血者的血型编码；
  PQ：受血者的血型编码；
  00代表A型血，01代表B型血，10代表AB型血，11代表O型血；
输出变量为2个：
  R：红色指示灯，=1，表示血型不匹配；=0，血型可匹配；
  G：绿色指示灯，=1，表示血型匹配；=0，血型不匹配；
1.6.3

## Slide 78: 本章小结
关系：计算机是数字电路技术发展的产物，也是数字电路系统的最典型应用。数字电路是计算机的硬件实现，数字电路技术的飞速发展推动着计算机技术的飞速发展。
概念：
  数字电路：就是用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路，又称为数字系统或者数字逻辑电路。
  模拟电路：是处理模拟信号的电子电路。
  数字信号：是离散变化的，使用电压的高低、或脉冲形式来表示数字量；
  模拟信号：是连续变化的，直接使用电压或电流的大小表示模拟量。

## Slide 79: 本章小结
优点：数字信号有着抗干扰能力强、精确、便于储存与加密、易于检错纠错等优点，而数字电路也有着模拟电路不可比拟的稳定、高速、可编程、开发周期短等诸多优势。
发展：电子器件从电子管、晶体管发展到集成电路，数字电路也从分立元件电路发展到集成电路，目前，大规模集成电路已成为数字电路的主流。集成电路的集成度也从小规模、中规模发展到大规模、超大规模，直至如今的特大规模和巨大规模，集成度越来越高，功耗越来越低。
分类：按照电路结构，数字电路可以分为分立元件电路和集成电路；按照半导体的导电类型，可以分为双极型数字电路和单极型数字电路；按照电路的功能特点，则可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。

## Slide 80: 本章小结
数字电路课程的基本任务：是掌握数字电路的基本原理及其分析、设计方法，而要成为一个成功的数字电路设计者，则除了上述的工程技术素质，还需要很多其他的能力。
数制：二进制的0和1是构成数字系统的基本信号。数制有两个要素：基数R与各位的权W。二进制的R=2，W=2i。
BCD码：用于表示十进制数值的二进制编码被称为BCD码，一般用4位二进制编码来表示一个十进制数字。BCD码分为有权码和无权码，常用的BCD码有8421码、余三码和格雷码。其中格雷码的相邻两个码字之间只有1位不同，在数字电路中应用广泛。

## Slide 81: 本章小结
ASCII码：是一种应用最广泛的西文字符编码，含95个可打印字符和33个控制字符。
逻辑抽象与状态编码：数字逻辑设计的第一步是进行逻辑抽象与状态编码。逻辑抽象，就是将某个问题用数字电路解决时，把其中的事件、状态、条件或者结果等用逻辑变量描述；状态编码是对逻辑变量进行逻辑赋值，定义0/1的含义，也可以是对问题中的状态进行编码与定义。
重点：数字电路与数字信号的基本概念、发展、分类；进制转换、BCD编码、逻辑抽象与状态编码。
难点：逻辑抽象与状态编码。

## Slide 82: 作业
5、6、7、14 、17、 18

## Slide 83
The End !