## Slide 1: 5.2.3 净年值（NAV）
1. 净年值的概念
2. 净年值的判别准则
  (1) 单一方案。
  (2) 多方案。
3. 净年值的计算
4. 净年值指标的优缺点
  (1) 净年值指标的优点。
  (2) 净年值指标的缺点。

## Slide 2: 四、净年值（NAV）法
1.概念
净年值法是将方案在分析期内各时点的净现金流量按基准收益率折算成与其等值的整个分析期内的等额支付序列年值后再进行评价、比较和选择的方法。

## Slide 3
NCF
P (NPV)
A
(NAV)

## Slide 4: 四、净年值(NAV)法（续1）
2.计算公式

## Slide 5: 四、净年值(NAV)法（续2）
3.判别准则
独立方案或单一方案:
NAV≥0，可以接受方案（可行）
多方案比较：净年值越大方案的经济效果越好。
满足max{NAVj ≥ 0}的方案最优

## Slide 6
某投资方案的净现金流量如图所示，设基准收益率为10%，求该方案的净年值。
例题

## Slide 7: 四、净年值(NAV)法（续3）
4.特点
1）与净现值NPV成比例关系，评价结论等效；
2）NAV是项目在寿命期内，每年的超额收益年值
3）特别适用于寿命期不等的方案之间的评价、比较和选择。

## Slide 8: 习题1
某企业基建项目设计方案总投资1995万元，投产后年经营成本500万元，年销售额1500万元，第三年年末工程项目配套追加投资1000万元，若计算期为5年，基准收益率为10％，残值等于零。试计算投资方案的净现值和净年值。

## Slide 9: 习题1
某企业基建项目设计方案总投资1995万元，投产后年经营成本500万元，年销售额1500万元，第三年年末工程项目配套追加投资1000万元，若计算期为5年，基准收益率为10％，残值等于零。试计算投资方案的净现值和净年值。
该基建项目净现值1045万元，说明该项目实施后的经济效益除达到10％的收益率外，还有1045万元的收益现值。

## Slide 10: 例题
有A、B两个方案，A方案的寿命期为15年，经计算其净现值为100万元；B方案的寿命期为10年，经计算其净现值为85万元。设基准折现率为10%，试比较两个方案的优劣。
B方案优于A方案。

## Slide 11: 收益项目VS成本项目
在我们前面遇到的项目，都是对项目的盈利、收益能力进行评估。
在工程经济分析中，有时候在比较方案时，如方案的寿命期和生产能力相同，也就是销售收入相同时，或者两个方案的效益基本相同，但它们有无形效益而且难以估算时，如安全保障、环境保护、劳动条件改善等，为了简化计算，可不必考虑其相同因素(收入或无形效益)，仅比较其成本费用。
前一种项目，我们称之为收益项目；后一种项目，我们称之为成本项目。

## Slide 12: 成本项目的经济评价
为了比较不同的成本项目，由于不存在现金流入，因此为了计算上的方便，往往将支出值的负号略去，而回收残值的符号则应与支出值的符号相反，取负值。
在比较和选择方案的时候，我们按照成本费用小的原则选取方案。

## Slide 13
费用现值概念、计算
5.2.4 费用现值
初始投资费用
费用现值（PC）就是将项目寿命期内所有净现金流出按基准折现率换算成基准年的现值的累加值。

## Slide 14
3.判别准则
在多个方案中若产出相同或满足需要相同，用费用最小的选优原则选择最优方案，即满足min{PCj}的方案是最优方案。
5.2.4 费用现值

## Slide 15
4.适用条件
产出相同或满足相同需要的各方案之间的比较；
被比较的各方案，特别是费用现值最小的方案，
应达到盈利目的（产出价值可以计量时）。
只用于判别方案优劣，不能判断方案是否可行。
5.2.4 费用现值

## Slide 16: 习题2
某项目的三个方案Ａ、Ｂ、Ｃ均能满足同样的需要。其费用数据如右表。基准折现率10%，试用费用现值法确定最优方案。
三个方案的费用数据(万元)
5.2.4 费用现值

## Slide 17: 习题2
某项目的三个方案Ａ、Ｂ、Ｃ均能满足同样的需要。其费用数据如右表。基准折现率10%，试用费用现值法确定最优方案。
根据费用最小的选优原则，方案Ｃ最优，Ｂ次之，Ａ最差。
三个方案的费用数据(万元)
5.2.4 费用现值

## Slide 18
1.概念
费用年值（AC）就是将项目寿命期内所有净现金流出按基准折现率换算成寿命期内的等额年值费用。
这一指标对于比较成本项目的不同方案是最为常用的指标（对于成本项目，这一指标比费用现值更有用）
5.2.5 费用年值（AC）

## Slide 19: 5.2.5 费用年值
年费用法(AC)是一种特定情况下的净年值法。为了方便计算，往往在计算中亦将支出值的负号省去。计算公式如下：
计算方法：
步骤1：先计算费用现值；
步骤2：再将费用现值转换为寿命期内的等额年值。

## Slide 20: 5.2.5 费用年值
某企业生产线上现有一设备已经陈旧，故障时有发生，影响了正常生产作业活动。企业领导拟研究维修或更换现有设备的方案，经技术部门测算，有下面一个方案：
  先修理现有设备。由于设备陈旧，需修理费700万元，经修理后预计可继续使用3年，每年的经营成本为450万元；
  修理后的设备使用三年后，购买国外一台二手设备。设备需初始投资2500万元，年经营成本820万元，二手设备预计可使用10年。
计算该方案的费用年值。 i =10%
习题3

## Slide 22: 5.3 内部收益率(IRR)
5.3.1 内部收益率的概念
  内部收益率(IRR，internal rate of return)又称内部报酬率，就是资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率，是除净现值以外的另一个最重要的动态经济评价指标。
  即NPV(IRR)=0时的折现率。

## Slide 23: 5.3 内部收益率(IRR)
5.3.1 内部收益率的概念
  从投入的角度，IRR反映项目所能承受的最高利率；从产出的角度，IRR代表项目能得到的收益程度。因此内部收益率与净现值、净年值的评价结论一致。

## Slide 24
2.数学表达式
内部收益率
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 25: 内部收益率的几何意义
NPV
10
20
30
40
50
i(%)
300
600
-300
净现值函数曲线
0
NPV= -1000+400（P/A,i,4）
NPV(22%)=0, IRR=22%
IRR是NPV曲线与横座标的交点处的折现率。
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 26
3.判别准则（与基准收益率 i0 相比较）
当 IRR≥i0 时，则表明项目的收益率已达到或超过基准收益率水平，项目可行；
当 IRR＜i0 时，则表明项目不可行。
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 27: 5.3 内部收益率(IRR)
计算内部收益率需要求解下述方程：
这是一个高次方程，当n>4时，没有解析的求根公式。
因此通过解析方式计算内部收益率是一个不可能完成的工作；大部分计算内部收益率的办法都是计算一个近似估计值。

## Slide 28: 5.3 内部收益率(IRR)
计算内部收益率需要求解下述方程：
求解的一般性方法。

## Slide 30
for x= x1:delta:x2
if f(x)*f(x+delta)<=0
r = abs(f(x))/(abs(f(x)) + abs(f(x+delta)));
x = x + delta * r;
break;
end
end

## Slide 31: 5.3 内部收益率(IRR)：线性插值法计算内部收益率
1）线性插值的思路
“在较小的范围内”，把净现值函数曲线当作直线对待；
进而计算直线与横轴的交点；
并用这个交点所对应的利率作为内部收益率的估计值。

## Slide 32: 5.3 内部收益率(IRR)：线性插值法计算内部收益率

## Slide 33: 5.3 内部收益率(IRR)：线性插值法计算内部收益率
A
C
C’
B
B’
Notes: 三角形ABC与三角形AB‘C’相似；
CB/

## Slide 34: 5.3 内部收益率(IRR)：线性插值法计算内部收益率
注：如果步骤1里条件不满足,则重新选择 i1 和 i2 ，直至满足为止；

## Slide 35
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
净现金流量 | -100 | 20 | 30 | 20 | 40 | 40
运用线性插值求解下述方案的内部收益率（可以绘制三角形图像）
满足条件1）i1＜i2 且 i2－i1≤5%；
2）NPV(i1)＞０，NPV(i2) ＜０
5.3 内部收益率(IRR)
习题4

## Slide 36
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
净现金流量 | -100 | 20 | 30 | 20 | 40 | 40
运用线性插值求解下述方案的内部收益率（可以绘制三角形图像）
满足条件1）i1＜i2 且 i2－i1≤5%；
2）NPV(i1)＞０，NPV(i2) ＜０
5.3 内部收益率(IRR)
习题4

## Slide 37: 例题(IRR)
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 38: 内部收益率的经济涵义
内部收益率是用以研究项目方案全部投资的经济效益问题的指标，其数值大小表达的并不是一个项目初始投资的收益率，而是尚未回收的投资余额的年盈利率。
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 39: 内部收益率的经济涵义
例：某企业用10000元购买设备，计算期为５年，各年净现金流量如图所示。
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 40
10000
12835
2000
10835
13907
4000
9907
12716
7000
5716
7337
2337
5000
3000
3000
内部收益率的经济涵义
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 41
10000
12835
2000
10835
13907
4000
9907
12716
7000
5716
7337
2337
5000
3000
3000
由图可知,IRR不仅是使各期净现金流量的现值之和为零的折现率,而且也是使各年年末净收益和未回收的投资在期末的代数和为零的折现率。
没有回收的投资
净现金流量
内部收益率的经济涵义
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 42
内部收益率是项目在寿命期内，尚未回收的投资余额的盈利率。其大小与项目初始投资和项目在寿命期内各年的净现金流量有关。
在项目的整个寿命期内，按利率 i=IRR 计算，始终存在未能收回的投资，而在寿命期结束时，投资恰好被完全收回。换句话说，项目在寿命期内，始终处于“偿付”未被收回的投资的状况，其“偿付”能力完全取决于项目内部，故有“内部收益率”之称谓。
内部收益率的经济涵义
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 43: 内部收益率唯一性讨论
令(1+IRR)-1 = x，(CI-CO)t = at (t=0,1,n)，则上式可改写为：
内部收益率的数学表达式是一个高次方程：
有n个根（包括复数根和重根），故其正实数根可能不止一个。
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 44
笛卡尔符号法则：
若方程的系数序列｛a0，a1，a2，，an｝的正负号变化次数为 p ，则方程的正根个数（１个 k 重根按 k 个计算）等于 p 或比 p 少一个正偶数；
当 p＝０时，方程无正根；
当 p＝１时，方程有且仅有一个单正根。也就是说，在-1IRR的域内，若项目净现金流量序列(CI-CO)t 的正负号仅变一次，内部收益率方程肯定有唯一解；
当 p>１时，内部收益率方程可能有多解。
内部收益率唯一性讨论
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 45
例如（p＞1的情况）
某项目净现金流量的正负号变化了3次（有3个正值解），如下表所示。经计算，得到使该项目净现值为零的3个折现率：20%，50%，100%。
NPV
i
净现值曲线简图
内部收益率唯一性讨论
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 46
常规项目：净现金流量序列的符号只有一次由负向正的变化
（p=1）;
非常规项目：净现金流量序列的符号有多次变化（p>1）
非常规项目的内部收益率方程可能有多个正实根，只有满足内部收益率的经济涵义的根才是项目的内部收益率。因此，需要对这些根进行检验。
内部收益率唯一性讨论
5.3 内部收益率(IRR)

## Slide 47: 累积净现值曲线 累积净现金流量曲线
累积净现金流
静态回收期 Pt
n项目寿命期
NPV
动态回收期 PD
累积净现值（i=i0）
NPV
累积净现值（i=IRR）

## Slide 48: 5.3 内部收益率的优、缺点
1. 内部收益率的优点
  (1) 内部收益率的优点在于考虑了资金时间价值并全面考虑了项目在整个寿命期间的经济状况。
  (2) 同时将项目寿命期内的收益与其投资总额联系起来，得出这个项目的收益率，并将它同行业基准折现率对比，确定这个项目是否可行。
  (3) 内部收益率的计算不需要确定基准折现率，而计算净现值或净年值都需要事先确定基准折现率。

## Slide 49: 5.3 内部收益率的优、缺点
2. 内部收益率的缺点
  (1) 内部收益率计算比较麻烦。
  (2) 对于非常规项目来讲，其内部收益率在某些情况下甚至不存在或存在多个内部收益率。
  (3) 使用内部收益率评价经济效果同时隐含了再投资假设，降低了准确程度，因此需要同其他指标配合使用。

## Slide 50: 5.4 其他判别指标
5.4.1 投资收益率
  投资收益率又称为投资效果系数、投资利润率，是指在项目达到设计能力后的正常生产年份的年利润总额与项目投资总额的比率，它表明投资项目正常生产年份中，单位投资每年所创造的年净收益额。投资收益率越大，说明项目的投资效益越好。
  如果项目在正常生产年份内各年收益情况变化幅度较大时，也可采用下面的公式进行计算：

## Slide 51: 5.4.2 投资利税率
投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利税总额或项目生产经营期内的年平均利税总额与总投资的比率。公式为：
投资利税率高于或等于行业基准投资利税率时，项目可以采纳。投资利税率和投资利润率不同，它在效益中多考虑税金。这是因为在财务效益分析中，为了从国家财政收入的角度衡量项目为国家所创造的积累，特别是一些税大利小的企业，用投资利润率衡量往往不够准确，用投资利税率则能较合理地反映项目的财务效益。在市场经济条件下，使用投资利税率指标，更具有现实意义。

## Slide 52: 5.4.3 资本金利润率
资本金利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或项目生产经营期内的年平均利润总额与资本金的比率，它反映拟建项目的资本金盈利能力，其计算公式为：

## Slide 53: 本 章 小 结
经济效果评价是工程项目评价的重要内容。
静态评价指标不考虑资金的时间价值，计算方便、简单。适用于对方案的粗略评价，以及时间较短投资规模和收益规模比较小的投资项目的经济评价。本章主要介绍了静态投资回收期、投资收益率、资本金利润率和投资利税率这些指标。
静态投资回收期不考虑资金的时间价值，也没有对投资回收期以后的收益进行分析，是指以项目的净收益回收项目全部投资所需要的时间。静态投资回收期可以在一定程度上反映出项目方案的资金回收能力。
投资收益率是指在项目达到设计能力后的正常生产年份的年利润总额与项目投资总额的比率，它表明投资项目正常生产年份中，单位投资每年所创造的年净收益额。投资收益率越大，说明项目的投资效益越好。

## Slide 54: 本 章 小 结
动态评价指标是常用的经济评价指标，计算中考虑了资金的时间价值。
动态投资回收期是一个常用的经济评价指标，不仅考虑了资金的时间价值，该指标容易理解，计算也比较简便，在一定程度上显示了资本的周转速度。
内部收益率是投资项目寿命期净现值为零时的折现率。
净现值、净年值、费用现值、费用年值这些动态经济评价指标是经济评价使用频率最高的评价方法，不仅考虑了资金的时间价值并全面考虑了项目在整个寿命期内的经济情况。同时经济意义明确直观，能够直接以货币额表示项目的净收益，能直接说明项目投资额与资金成本之间的关系，不仅适用单一方案的比选，也适用于多方案的选择。

## Slide 55
某项目初始投资1000万元；经营期间，初始年份净现金流入为200万元；此后10年保持不变；十年后持续预计现金流为150万元每年，并保持不变（项目永续经营）。基准收益率为10%。
（1）计算项目净现值、净年值；
（2）计算项目内部收益率。