## Slide 1: 第四章 组合逻辑电路
《数字电路设计》

## Slide 2
第四章 组合逻辑电路
4.1
组合逻辑电路概述
4.2
组合逻辑电路的分析
4.3
组合逻辑电路的设计
4.4
组合逻辑电路中的竞争与冒险
4.5
经典的组合逻辑电路
本章小结

## Slide 3: 典型的组合逻辑电路
4.5.1 加法器
4.5.2 数值比较器
4.5.3 编码器
4.5.4 译码器
4.5.5 数据选择器
4.5.6 数据分配器
4.5

## Slide 4: 加法器
加法器：一种最基本的算术运算电路，其功能是实现二进制数的加法运算。
  计算机运算器不可或缺的基本部件：计算机的加、减、乘、除等算术运算功能都离不开加法运算。
4.5.1
1、半加器和全加器
2、串行进位加法器
3、先行进位加法器
4、加法器的应用

## Slide 5: 加法器
1、半加器和全加器
  （1）半加器（Half Adder）：参与加法运算的数据只有输入的两个二进制数位，而不考虑相邻低位向本位的进位；产生的是加法运算的和与向高位的进位。
  半加又称为本位加。
  半加器的输入变量有两个：本位参加加法运算的二进制数A和B；
  输出变量也有两个：运算产生的和S，向高位的进位CO
4.5.1

## Slide 6: 加法器 1、半加器和全加器
函数表达式：
4.5.1
A | B | S | CO
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
真值表
半加器电路图
逻辑符号
（a）电路图
（b）逻辑符号

## Slide 7: 加法器 1、半加器和全加器
（2）全加器
全加运算：参与加法运算的数据，除了输入的两个二进制数位，还有相邻低位向本位的进位；产生的是加法运算的和与向高位的进位。
全加器Full Adder：实现1位二进制数据全加运算的电路
输入变量有三个：设本位运算的两个二进制数位为A和B，低位进位为CI；
输出变量有两个：设本位和为S，向高位的进位为CO。
4.5.1
A | B | CI | S | CO
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 8: 加法器 1、半加器和全加器
S和CO输出逻辑函数表达式：
4.5.1
全加器的逻辑符号
级联逻辑符号
全加器的电路图

## Slide 9: 加法器 1、半加器和全加器
（3）全加器模块
  74LS183是含有两个独立全加器的集成模块，
  两个全加器完全独立，每个全加器的功能都等同于全加器的真值表。
4.5.1
思考：如何构成一个两位的加法器？

## Slide 10: 加法器
2、串行进位加法器
  加法器：能实现多位二进制数相加的电路。
  n位二进制加法器：能实现两个n位二进制数据的加法运算。
  串行加法器：所有位都使用同一个全加器实现加法运算（即n位二进制加法器需要1个全加器及2~3个移位寄存器）。
  并行加法器：每位都单独使用一个全加器实现加法运算（即n位二进制加法器使用了n个全加器
    根据进位方式不同，并行加法器可以分为
      串行进位（Ripple Carry）的并行加法器
      先行进位（Look-ahead Carry）的并行加法器
4.5.1

## Slide 11: 加法器 2、串行进位加法器
4位串行进位加法器：
4.5.1

## Slide 12: 加法器 2、串行进位加法器
【例4.18】 假设每个全加器的内部结构都如右图所示，且所有逻辑门的通过延迟时间均为ty，请分析下图中正确产生和数F3 F2 F1 F0和C4的运算时间。
4.5.1
分析FA：A、B和CI→S，延迟时间为2ty；A、B和CI→CO，延迟时间为3ty

## Slide 13: 加法器
3、先行进位加法器
（1）先行进位电路：
  第i位全加器FAi的进位输出函数为：
引入两个函数：
则有：
4.5.1
Gi：进位产生函数，当本位参加运算的两个数据位Ai和Bi都为1时，能产生往高位的进位Ci+1。
Pi：进位传递函数，当本位参加运算的两个数据位Ai和Bi至少有一个为1时，能将低位的进位Ci向高位传递，即如果时，进位输出Ci+1=Ci

## Slide 14: 加法器 3、先行进位加法器
4.5.1
4个FA的进位输出，均依赖于各个Gi和Pi及C0
所有Gi和Pi信号，仅由输入信号Ai和Bi即可产生。
先行进位：4个进位提前且同时产生的进位方法。

## Slide 15: 加法器 3、先行进位加法器
4.5.1
4位先行进位电路

## Slide 16: 加法器 3、先行进位加法器
（2）先行进位加法器：用先行进位电路产生各个进位的加法器。
4.5.1
①
①
①
②
②
②
②

## Slide 17: 加法器 3、先行进位加法器
【例4.19】 仍旧假设所有逻辑门的通过延迟时间均为ty，请分析图4.41的先行进位加法器，正确产生和数F3 F2 F1 F0和C4的运算时间。
①先行进位电路→进位C1~C4：3ty
  原始A和B数据位、C0→Gi和Pi：需要1个ty（一级与门/或门）
  Gi和Pi→C1~C4：需要2个ty（一级与门+一级或门）
②FA→和Fi：1ty
综上：经过4ty的时间能正确产生F3 F2 F1 F0，经过3ty的时间能正确产生C4。
4.5.1

## Slide 18: 加法器 3、先行进位加法器
集成加法器模块：74LS83和74LS283，两者功能一致，但引脚排列不同
74LS283：芯片内部是采用超前进位电路和4个全加器来实现加法运算的，最低位进位输入为C0，最高位进位输出为C4；
  功能：A3A2 A1A0+ B3B2B1B0+C0={C4 F3 F2 F1 F0}。
4.5.1

## Slide 19: 加法器 3、先行进位加法器
（3）多片加法器的级联
16位加法器，由4片74LS283加法器构成，各片之间的进位串行传递。
4.5.1

## Slide 20: 加法器 3、先行进位加法器
C4、C8、C12：片间的进位，它们有依赖关系，从低到高逐片传递。显然这种依赖使得运算速度大大降低。
解决方法：按照上述方法，超前产生片间的进位。
将C4表达式一部分抽取出来，作为本片进位产生函数FG和进位传递函数FP：
C4的表达式简化为：
4.5.1
同理可以写出C8、C12的表达式，并逐个迭代，得：

## Slide 21: 加法器 3、先行进位加法器
74LS182：4位的先行进位电路、先行进位网络CPG（Carry Propagation Generator）
4.5.1
输入：、、CIn
输出：进位CIn+x、CIn+y、CIn+z，片间超前进位产生信号和片间进位传递信号。

## Slide 22: 加法器 3、先行进位加法器
74LS182一般和4位多功能算术逻辑运算单元（ALU，Arithmetic & Logic Unit）74LS181级联，实现超过4位的、有二级先行进位的多功能运算器。
譬如一片74LS182和4片74LS181级联，实现16位的、片内和片间都是超前进位的多功能运算器
74LS181产生本片的进位产生函数和进位传递函数送到74LS182的和，再由74LS182产生C4、C8、C12送入各片74LS181，最后74LS181计算输出运算结果
4.5.1

## Slide 23: 加法器 3、先行进位加法器
4.5.1
图中省略了74LS181的功能选择信号，74LS181能实现16种算术运算和16种逻辑运算。
①
①
①
①
②
②
②
③
③
③
③

## Slide 24: 加法器
4、加法器的应用
非常适合应用于输出函数等于两数相加的场合。
【例4.20】 设计电路，实现一位8421BCD码与余3码之间的相互转换。
解：设余三码为Y3 Y2 Y1 Y0，8421BCD码为A8 A4 A2 A1，
编码比对：
4.5.1
十进 制数 | 8421BCD码 |  |  |  | 余3码 |  |  | 
 | A8 | A4 | A2 | A1 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 25: 加法器 4、加法器的应用
余3码=8421BCD码+0011，可得出：
Y3 Y2 Y1 Y0= A8 A4 A2 A1+0011
A8 A4 A2 A1 = Y3 Y2 Y1 Y0 -0011
计算机中，减法是用加法实现的，即：X-Y实际上是用X的补码加上-Y的补码实现的。可对-0011求4位二进制数的补码得1101。所以有：
Y3 Y2 Y1 Y0= A8 A4 A2 A1+0011
A8 A4 A2 A1 = Y3 Y2 Y1 Y0+1101
考虑使用4位二进制加法器实现转换。
使用74LS283集成加法器，就可以很方便地实现上述加法运算。
4.5.1

## Slide 26: 加法器 4、加法器的应用
4.5.1
（a）8421BCD码-余3码转换电路
（b）余3码-8421BCD码转换电路

## Slide 27: 加法器 4、加法器的应用
【例4.21】设计一个8421BCD码加法器，能实现1位8421BCD码的加法运算。
解：1位8421BCD码加法器有：
  9位输入：两个1位8421BCD码A8 A4 A2 A1、B8 B4 B2 B1和进位输入C0
  5位输出：8421BCD码的和数F8 F4 F2 F1和十位的输出C10
考虑使用普通的4位二进制加法器实现，电路设计会比较简单。
  C10的进位规则是“逢十进一”；而4位二进制加法器的C4是“逢十六进一”，
  需要对4位二进制加法器的运算结果进行校正，才能得到正确的8421BCD码的运算和。
假设：4位二进制加法器的运算结果是{C4S3S2S1S0}，而8421BCD码的正确运算结果为{ C10 F8 F4 F2 F1}
4.5.1

## Slide 28: 加法器 4、加法器的应用
4.5.1
图4.47 利用74LS283实现8421BCD加法器的逻辑框图
校正电路是什么逻辑呢？

## Slide 29: 加法器 4、加法器的应用
列出校正电路的真值表
4.5.1
输入：二进制数相加和 |  |  |  |  | 输出：8421BCD码相加和 |  |  |  |  | 对应的十进制数 | 需要校正P
C4 | S3 | S2 | S1 | S0 | C10 | F8 | F4 | F2 | F1 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1
其他输入组合 |  |  |  |  | d | d | d | d | d | —— | d

## Slide 30: 加法器 4、加法器的应用
校正规律：
    若和数在0~9之间，无需校正；
    若和数≥10，则需要加6（0110B）校正。
第一，如何+6校正？
  再使用一个4位二进制加法器74LS283实现+6校正，如果无需校正，则+0。
第二，校正的条件怎么具体化？
  可以使用卡诺图，将需要校正的条件P进行综合与化简，可得到P的函数：
具体化校正规则，为：
    若P=0，则二进制加法的结果和数+0（0000B）；
    若P=1，则二进制加法的结果和数+6（0110B）。
4.5.1

## Slide 31: 加法器 4、加法器的应用
二进制加法的结果和数+0PP0即可以完成校正。
4.5.1
图4.48 利用74LS283实现8421BCD加法器的电路图

## Slide 32: 数值比较器
数值比较器：实现数值大小比较的逻辑电路。
4.5.2
1、1位数值比较器
2、多位数值比较器
3、数值比较器的应用

## Slide 33: 数值比较器
1、1位数值比较器
首先考虑两个1位二进制数A和B比较的情况，结果有三个：
  （1）若A＞B，则G=1，否则G=0；
  （2）若A＜B，则L=1，否则L=0；
  （3）若A=B，则E=1，否则E=0。
列出真值表：
4.5.2
A | B | G | L | E
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 34: 数值比较器
由真值表可得到输出函数表达式，并进行变换，以简化多输出函数的电路：
画出1位数值比较器的电路图：
4.5.2

## Slide 35: 数值比较器 2、多位数值比较器
2、多位数值比较器
比较两个多位二进制数值的规则是：从高位到低位逐位比较，只有在高位相等时，才继续比较低位，否则直接给出比较结果。
两个4位二进制数据A3 A2 A1 A0和B3 B2 B1 B0进行比较：
  比较A3和B3：
    A3＞B3（A3=1，B3=0），则不管低位各值为多少，数据A一定大于数据B，即G=1，L=E=0；
    A3＜B3（A3=0，B3=1），同样不管低位各值为多少，数据A一定小于数据B，即L=1，G=E=0；
  A3=B3，则数据A和B的比较结果就取决于低位各值的比较结果，需要继续对A2和B2进行比较。依次类推，最后一定能给出比较结果
4.5.2

## Slide 36: 数值比较器 2、多位数值比较器
按照上述比较过程，可以直接写出G、L、E的函数表达式：
4.5.2

## Slide 37: 数值比较器 2、多位数值比较器
4.5.2
常见的集成数值比较器产品：有4位和8位两种
  典型的8位数值比较器：有74LS682/683/684/685/686/687/688，输出信号及输出方式各有差别，没有扩展功能；
  典型的4位数值比较器：有74LS85，它能输出3种比较结果，并具有级联扩展功能。
图4.50 74LS85引脚图

## Slide 38: 数值比较器 2、多位数值比较器
4.5.2
为了级联，将4位的数值比较器扩展成大于4位的数值比较器，74LS85设计了三个低位芯片的比较结果级联输入信号：
  IA＞B=1，表明低位芯片的比较结果是A＞B；
  IA＜B=1，表明低位芯片的比较结果是A＜B；
  IA=B=1，表明低位芯片的比较结果是A=B。
当A3 A2 A1 A0=B3 B2 B1 B0时，比较结果应取决于低位芯片的比较结果，即取决于IA＞B、IA＜B、IA=B的值。

## Slide 39: 数值比较器 2、多位数值比较器
4.5.2
比较器输入 |  |  |  | 级联输入 |  |  | 输出 |  | 
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | IA＞B | IA=B | IA＜B | OA＞B | OA=B | OA＜B
A3＞B3 | d | d | d | d | d | d | 1 | 0 | 0
A3＜B3 | d | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1
A3=B3 | A2＞B2 | d | d | d | d | d | 1 | 0 | 0
A3=B3 | A2＜B2 | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1
A3=B3 | A2=B2 | A1＞B1 | d | d | d | d | 1 | 0 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1＜B1 | d | d | d | d | 0 | 0 | 1
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0＞B0 | d | d | d | 1 | 0 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0＜B0 | d | d | d | 0 | 0 | 1
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
74LS85数值比较器的功能真值表

## Slide 40: 数值比较器 2、多位数值比较器
4.5.2
输出函数更改为：
在没有更低位参与比较时，芯片的级联输入端应置为：？
IA＞B=0、IA＜B=0、IA=B=1
以便在A、B两数相等时，产生A = B的比较结果。

## Slide 41: 数值比较器
4.5.2
3、数值比较器的应用
特别适合有数值比较的场合
【例4.22】 使用4位数值比较器74LS85完成【例4.9】的逻辑血型配对指示器：输血前，必须检测供血者和受血者的血型，相配才允许输血。如果允许输血，则绿色指示灯亮，否则红色指示灯亮。下面三种情况可以输血：
  （1） 供血者和受血者血型相同；
  （2） 供血者的血型是O型；
  （3） 受血者的血型是AB型；

## Slide 42: 数值比较器 3、数值比较器的应用
4.5.2
解：仍旧按照【例4.9】的方法定义输入、输出变量：
输入变量：XY为供血者的血型编码，PQ为受血者的血型编码
    00代表A型血，01代表B型血，10代表AB型血，11代表O型血；
输出变量：R为红色指示灯，=1，表示血型不匹配；=0，血型可匹配；
    G为绿色指示灯，=1，表示血型匹配；=0，血型不匹配。
根据题目中所述，R=，而下面三种情况，G=1：
    （1）XY=PQ；
    （2）XY=11；
    （3）PQ=10。

## Slide 43: 数值比较器 3、数值比较器的应用
4.5.2
可以将XY、PQ送入74LS85进行相等比较，产生条件（1）；
用逻辑门产生条件（2）和（3）。

## Slide 44: 数值比较器 3、数值比较器的应用
4.5.2
【例4.23】 使用4位数值比较器74LS85设计一个8位的数值比较器。
解：两片74LS85的级联扩展
设输入数据为A7~A0、B7~B0
比较的结果为FA＞B、FA=B、FA＜B

## Slide 45: 数值比较器 3、数值比较器的应用
4.5.2
其工作过程为：
  当A7A6A5A4≠B7B6B5B4时：8位比较器的比较结果由高4位决定，芯片（1）的比较结果不产生影响；
  当A7A6A5A4=B7B6B5B4时：8位比较器的比较结果由低4位决定，比较结果从芯片（1）的OA＞B、OA=B、OA＜B送入芯片（2）的IA＞B、IA=B、IA＜B；
  当A和B的8位二进制数完全相等时，比较结果由芯片（1）的级联输入端决定，又因为芯片（1）的级联输入是“010”，因此最终比较结果就为A=B。

## Slide 46: 编码器
4.5.3
编码器：将输入的一组二值电信号变成对应的二进制代码的逻辑电路
1、二进制编码器
2、优先编码器
3、编码器的应用

## Slide 47: 编码器
4.5.3
1、二进制编码器
  普通意义上的编码器其实就是二进制编码器；
  n位二进制编码器：用n位二进制代码对输入的2n个电信号进行编码，又称为2n线-n线编码器
    有2n个输入信号
    n个输出信号（n位编码）

## Slide 48: 编码器 1、二进制编码器
4.5.3
3位二进制编码器逻辑框图
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
其他输入组合 |  |  |  |  |  |  |  | d | d | d
3位二进制编码器真值表
3位二进制编码器：输入有8个信号I7~I0，是待编码的二值信号，高电平有效；输出有三个信号Y2~Y0，是对有效输入信号的编码输出。

## Slide 49: 编码器 1、二进制编码器
4.5.3
输入的待编码信号：8中取1码，即前述的独热码，意味着任何时间，8个输入信号中只有一个信号是有效的，其他信号都无效。
真值表中，并未列出所有输入信号组合，因为其他的输入组合均不允许出现。
有效的输入组合：8种
无效的输入组合：剩余的256-8=248种，至少有两个信号同时有效；
约束条件（不允许出现的）用函数表示，即：
Ii·Ij =0 （i≠j） （约束条件）

## Slide 50: 编码器 1、二进制编码器
4.5.3
上式中，未出现输入信号I0，表明编码器对I0的编码是默认编码，即：当I1～I7均处于无效状态时，无论I0是否有效，编码器输出的就是对I0的编码000。
以此类推，所有的与项都可以用约束项化简，最后得：
3位二进制编码器电路图

## Slide 51: 编码器
4.5.3
2、优先编码器
二进制编码器中，有约束条件：任何时刻只允许一个输入信号有效，不允许同时有效。在控制上要求很高，实际上很难做到。
优先编码器：它允许某一时刻有多个输入信号同时有效；同时，优先编码器对输入信号规定了不同的优先等级，当多个输入信号同时有效时，它能够根据事先安排好的优先顺序，只输出优先级最高的有效输入信号的编码。
集成模块74LS148：8线-3线优先级编码器

## Slide 52: 编码器 2、优先编码器
4.5.3
输入信号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |  | 备注
1 | d | d | d | d | d | d | d | d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 禁止工作
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 无输入，级联输出
0 | d | d | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 编码输出
0 | d | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 编码输出
0 | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 编码输出
0 | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 编码输出
0 | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 编码输出
0 | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 编码输出
0 | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 编码输出
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 编码输出
输入信号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |  | 备注
1 | d | d | d | d | d | d | d | d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 禁止工作
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 无输入，级联输出
0 | d | d | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
0 | d | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
0 | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
0 | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
0 | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
0 | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 53: 编码器 2、优先编码器
4.5.3
74LS148和上节所述的普通8线-3线编码器有以下不同之处：
  （1）待编码输入信号和编码输出信号均是低电平有效。
    某个待编码输入信号为低电平时，表明该信号有输入；
    每个待编码输入信号对应的编码，也为反码，并以反码形式输出。
    譬如，输入信号对应的编码为111的反码，也就是000；输入信号对应的编码为110的反码，也就是001；依此类推。

## Slide 54: 编码器 2、优先编码器
4.5.3
（2）待编码输入信号允许多个信号同时有效，并规定了其固定优先级。
  如果输入使能信号有效，当多个待编码输入信号同时有效时，则输出其中优先级最高的输入信号的编码。
  优先级：
  譬如：当=0，且，其他输入信号均为高电平时，从输出中优先级最高的的编码001。

## Slide 55: 编码器 2、优先编码器
4.5.3
（3）有门控及使能信号，便于级联扩展。
74LS148有三个门控及使能信号：一个输入，两个输出，均为低电平有效：
1）输入使能信号：用做输入信号的选通信号（避免发生险象），只有当=0时，才对8个输入信号进行编码，否则编码器禁止工作，编码输出无效，为111，同时输出信号和均无效（=1）。
编码输出的函数表达式：

## Slide 56: 编码器 2、优先编码器
4.5.3
2）输出使能信号：用作低优先级芯片的输入使能信号。
  当=0，且所有输入信号都无效时（=1），输出，否则。
  的表达式为：
  的意义：当本片编码器允许工作，但无有效输入时，则允许低优先级芯片开始工作，即输出，级联时可以送入低优先级芯片的输入使能信号。

## Slide 57: 编码器 2、优先编码器
4.5.3
3）输出有效信号：指示此时的编码输出是否是有效编码。
  当=0且8个待编码输入信号不全为1（至少有一个有效）时，；否则。
  就意味着此时编码器正常工作且输出的是有效编码。
  的函数表达式为：

## Slide 58: 编码器 2、优先编码器
74LS147：集成10线-4线编码器，它对10个低电平输入的信号进行BCD编码
4.5.3
输入信号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  | 备注
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 输出编码0
d | d | d | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 编码输出
d | d | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 编码输出
d | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 编码输出
d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 编码输出
d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 编码输出
d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 编码输出
d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 编码输出
d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 编码输出
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 编码输出
输入信号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  | 备注
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 输出编码0
d | d | d | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
d | d | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
d | d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
d | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
d | d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 

## Slide 59: 编码器 2、优先编码器
4.5.3
74LS147优先编码器：只有9个输入端和4个输出端、、、，且都是低电平有效；
输入信号的优先级为；
输出的8421码为高位，为低位。
当某一个输入端为低电平0且优先级最高时，4个输出端就以反码形式输出其对应的8421 BCD编码；
当9个输入全为1时，4个输出也全为1，代表输入了十进制数0，输出“0”的8421 BCD编码的反码。

## Slide 60: 编码器
4.5.3
3、编码器的应用
【例4.24】使用8线-3线优先编码器74LS148设计一个16线-4线优先编码器。
解：需要两片74LS148级联。
16线-4线优先编码器：
  16个待编码信号输入端及4个编码输出端
  优先级，编码输出反码
  具有使能输入端、使能输出端和有效编码输出指示。

## Slide 61: 编码器 3、编码器的应用
4.5.3
连接方法：
  （1）待编码信号输入端：接芯片（1）和（2）的；芯片（2）的优先级高于芯片（1）；
  （2）、和：，，，且。
  （3）编码输出：，，，。

## Slide 62: 编码器 3、编码器的应用
4.5.3
各种工作情况：
  （1）16线-4线优先编码器的无效：即，则，芯片（2）禁止工作，，且；因为，故芯片（1）也禁止工作，且，且。
    输出信号状态：，且；就是禁止工作状态。
  （2）16线-4线优先编码器的有效，且有输入：则芯片（2）工作，且有有效编码输出，其，；芯片（1）禁止工作，5个输出信号全部为1，则16线-4线优先编码器及就是芯片（2）的对应信号，即，，，同时，就是处于正常编码状态。

## Slide 63: 编码器 3、编码器的应用
4.5.3
（3）16线-4线优先编码器的有效，且无输入：，，。芯片（1）的，允许工作，此时，又分为两种情况：
  1）若无有效输入，则，，；对于16线-4线优先编码器而言，，，，是属于“无有效输入，级联输出”状态。
  2）若有有效输入，则，，编码就输出到；对于16线-4线优先编码器而言，，，，，是属于正常编码状态。

## Slide 64: 编码器 3、编码器的应用
4.5.3
【例4.25】 使用8线-3线优先编码器74LS148设计一个高电平输出的10线-4线优先编码器，输出8421 BCD编码。
解：假设待编码的10个输入信号为，优先级依次由高到低；输出的8421BCD编码从高到低依次为。
74LS148只有8个待编码输入信号，还少两个输入信号。
考虑成本代价，可以使用1片74LS148，再添加少量逻辑门构成。
  或者时，74LS148不能工作；
  只有当且时，74LS148才能工作。

## Slide 65: 编码器 3、编码器的应用
4.5.3
得出：，且；，
：当无效（=1）时，由输出取反得到；
  当有效（=0）时，则=1。
故：。
输入 |  | 74LS148控制及输出 |  |  |  | 10线-4线优先编码器输出 |  |  | 
0 | d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 
输入 |  | 74LS148控制及输出 |  |  |  | 10线-4线优先编码器输出 |  |  | 
0 | d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 

## Slide 66: 本章作业
6、17、18、19、24
33
48（1）（2）（3）
49（1）（2）
55：用一片4线-16线译码器和适当的逻辑门实现余3码到8421BCD码的转换。
54：试用一片4选1数据选择器和适当的逻辑门设计一个4位二进制数的偶校验位产生电路（输出要使得4位输入和1位输出的5位编码中，“1”的个数为偶数）。
56、57

## Slide 67
The End !