## Slide 1: 第5章 时序逻辑电路的存储元件
《数字电路设计》

## Slide 2
第5章 时序逻辑电路存储元件
5.1
存储元件概述
5.2
基本锁存器
5.3
钟控锁存器
5.4
主从触发器
5.5
边沿触发器

## Slide 3
第5章 时序逻辑电路存储元件
5.6
其他触发器
5.7
不同触发器的转换
5.8
集成触发器
5.9
触发器特性参数
本章小结

## Slide 4: 存储元件概述
5.1.1 双稳态元件
5.1.2 锁存器/触发器的特点与分类
5.1

## Slide 5: 双稳态元件
双稳态元件：具有两个稳定状态“0”和“1”、具有记忆功能的时序电路元件。
5.1.1
最简单的双稳态元件：没有输入，只有两个输出Q 和
特点：由门电路构成，存在反馈回路；
  稳态1：Q=0、=1；“0”稳态
  稳态2：Q=1、=0；“1”稳态
最简单的双稳态元件
每次上电后的初始状态是不可预测的，且不可更改，没有实用价值。

## Slide 6: 双稳态元件
为了使得双稳态元件能够被控，需要添加输入控制信号，这样就变成了锁存器（Latch）和触发器（Flip-Flop）。
锁存器和触发器的区别在于：
  锁存器的输出：在任何时刻都可以改变，它取决于当前的输入及电平型时钟；
  触发器的输出：虽然也取决于输入控制信号，但规定只能在时钟信号变化的那一瞬间改变其状态输出。
本书中，基本R-S锁存器和钟控锁存器属于严格定义的锁存器，各种边沿触发器（主从触发和边沿触发的触发器）则属于严格定义的触发器。
5.1.1

## Slide 7: 锁存器/触发器的特点与分类
锁存器/触发器是既能存储数字信号，又能控制状态转换的双稳态元件的总称。
它是数字电路中最基本的存储元件，有两个稳定状态，用于表示二值信息0和1。
1、特点：
  （1）具有两个能自行保持的稳定状态，用来表示二进制的“1”和“0”,或者用来表示逻辑状态的“真”和“假”；
  （2）具有一对互补的输出信号Q和，Q=0表明触发器存储了“0 ” ，Q=1表明触发器存储了“1”；
  （3）触发器具有输入信号，在规定的触发条件下，可将触发器设置为“0”或者“1”；
  （4）输入信号消失后或者触发条件无效后，电路仍能将获得的新状态保存下来。
  （5）可能存在着时钟信号，用于规定电路状态改变的时间或时刻。
5.1.2

## Slide 8: 锁存器/触发器的特点与分类
门电路和触发器是构成数字电路的基本单元。
触发器本身也是由门电路构成的，不同的是：构成触发器的门电路中含有反馈结构，从而使其具有记忆功能，即触发器在某时刻的状态不仅取决于该时刻的输入，还与触发器原来的状态有关。
为区分触发器变化前后的状态：
  ：现态/原态，表示触发器接收输入信号之前的状态；
  ：次态/新态，表示触发器接收输入信号之后的状态。
5.1.2

## Slide 9: 锁存器/触发器的特点与分类
2、分类
  根据功能特性或者激励方式（指由输入改变触发器状态的方式）的不同
    分为R-S触发器、JK触发器、D触发器、T触发器和T'触发器。
  根据电路结构的不同
    分为基本R-S锁存器、钟控锁存器、主从式触发器和边沿触发器。
  根据触发方式（指触发器状态变化时刻的控制方式）的不同
    分为电平触发、主从触发和边沿触发的触发器。
5.1.2

## Slide 10: 基本锁存器
5.2.1 基本R-S锁存器
5.2.2 基本-锁存器
5.2

## Slide 11: 基本R-S锁存器
1、电路结构
由两个“或非门”交叉耦合构成
  锁存器的输入信号：高电平有效。
  S（Set）：置位输入信号，置位端；
  R（Reset）：复位（清零）输入信号，复位端；
锁存器的输出信号：Q和，互补（一个为“0”，另一个就为“1”）
锁存器的状态：以输出信号Q为指示，有两个稳态
  锁存器置（存）“0”：Q=0，=1
  锁存器置（存）“1”：Q=1，=0
5.2.1
（a）电路结构
（b）锁存器符号

## Slide 12: 基本R-S锁存器
2、工作原理
在S、R输入端有输入时，基本R-S锁存器可以从一种状态转换到另一种状态
5.2.1
和：次态
和：原态/现态
写出Q和的逻辑表达式：
R=0，S=0时，锁存器保持原态不变。
R=0，S=1时，锁存器被置“1”。
R=1，S=0时，锁存器被置“0”。
输入端R=1，S=1时，Q=0且=0，禁用态（在输入R和S全部由“1”变为“0”时，会出现次态不确定的状况）
输入RS与输出Q和之间的逻辑关系：

## Slide 13: 基本R-S锁存器
5.2.1
状态转移图
圆圈：表示各个状态，圆圈内写明状态的名称或者代表状态的数字；
带箭头的线条：表示状态的转移关系，
线条上的数字：表明输入和输出信号的值，一般记为X/Z，即表明在输入信号X取什么值的状态下，从现态转到次态，并且输出信号Z同时变化为新值。
状态转移图中，从每一个状态出发的线条数m与输入信号的个数n有关，在完整的状态转移图中，m=2n。

## Slide 14: 基本R-S锁存器
3、状态转换真值表与特性表
状态转换真值表：反映锁存器次态与输入信号R、S及现态之间对应关系的真值表。
5.2.1
R | S |  |  |  | 功能描述
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 保持
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 置位
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 置位
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 复位
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 复位
1 | 1 | 0 | d | d | 禁用
1 | 1 | 1 | d | d | 禁用
R | S |  |  |  | 功能描述
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 保持
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 置位
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 置位
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 复位
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 复位
1 | 1 | 0 | d | d | 禁用
1 | 1 | 1 | d | d | 禁用
0 0

## Slide 15: 基本R-S锁存器
4、特性方程
特性方程：反映锁存器次态与输入信号R、S和现态之间逻辑关系的函数方程。
5.2.1
R·S = 0是约束条件，意即R和S不能同时为1，就是规定R和S不能处于禁用态。

## Slide 16: 基本R-S锁存器
【例5.1】 依据基本R-S锁存器的原理，画出图5.5（a）所示的R、S输入序列下，Q的输出波形。假设Q的初态为“0”。
5.2.1

## Slide 17: 基本-锁存器
1、电路结构
或非门→与非门，基本R-S锁存器→基本-锁存器
由两个“与非门”构成反馈回路
输入均为低电平有效，用和符号表示：
  =0表明信号有效，=1表明信号无效
5.2.2
（a）电路结构
（b）锁存器符号
2、工作原理
输入控制端与输出Q和之间的逻辑关系：
  =0、=0时，禁用态
  =0、=1时，锁存器被置“0”
  =1、=0时，锁存器被置“1”。
  =1、=1时，锁存器保持原态不变。

## Slide 18: 基本-锁存器
3、状态转换真值表与特性表
5.2.2
 |  |  |  |  | 功能描述
0 | 0 | 0 | d | d | 禁用
0 | 0 | 1 | d | d | 禁用
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 复位
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 复位
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 置位
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 置位
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保持
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 保持
 |  |  |  |  | 功能描述
0 | 0 | 0 | d | d | 禁用
0 | 0 | 1 | d | d | 禁用
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 复位
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 复位
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 置位
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 置位
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保持
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 保持
特性表
 |  |  | 功能描述
0 | 0 | d | 禁用
0 | 1 | 0 | 复位
1 | 0 | 1 | 置位
1 | 1 |  | 保持
 |  |  | 功能描述
0 | 0 | d | 禁用
0 | 1 | 0 | 复位
1 | 0 | 1 | 置位
1 | 1 |  | 保持
状态转换真值表

## Slide 19: 基本-锁存器
4、特性方程
5.2.2
是约束条件，意即和不能同时为0，就是规定和不能处于禁用态。
或非门构成的基本R-S锁存器和与非门构成的基本-锁存器
  特征方程是一致的；
  约束条件：在逻辑意义上一致，即R·S = 0逻辑上等价于 ；在物理意义上有差异：
    基本R-S锁存器：不允许输入信号R和S同时为“1”
    基本-锁存器：不允许输入信号和同时为“0”

## Slide 20: 总结
基本锁存器：
  或非门构成的基本R-S锁存器
  与非门构成的基本-锁存器
优点：结构简单，是各种锁存器和触发器的基础结构。
缺点：
  有约束条件，存在电路本身无法控制的禁用状态；
  在输入信号的变化直接影响着锁存器的状态输出，而计算机中大部分操作是需要定序的，因此，锁存器的这种特性不便于计算机统一控制。
5.2.2

## Slide 21: 钟控锁存器
5.3.1 钟控R-S锁存器
5.3.2 钟控D锁存器
5.3

## Slide 22: 钟控R-S锁存器
钟控R-S锁存器：
  基本-锁存器+两个控制门（与非门G3和G4）；
  CP为时钟脉冲，经过G3和G4，作为输入信号R、S的控制（使能）信号。
5.3.1
（a）电路结构
（b）锁存器符号
CP=0时：基本-锁存器则保持原态不变。
CP=1时：输入信号R和S才会被接收，输入信号S经过与非门G3取反，变为；输入信号R经过与非门G4取反，变为。

## Slide 23: 钟控R-S锁存器
5.3.1
CP | R | S |  |  |  | 功能描述
0 | d | d | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | d | d | 1 | 1 | 0 | 保持
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 保持
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 保持
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 置位
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 置位
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 复位
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 复位
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 禁用
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 禁用
CP | R | S |  |  |  | 功能描述
0 | d | d | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | d | d | 1 | 1 | 0 | 保持
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 保持
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 保持
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 置位
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 置位
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 复位
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 复位
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 禁用
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 禁用
钟控R-S锁存器的状态转换表
CP | R | S |  | 功能描述
0 | d | d |  | 保持
1 | 0 | 0 |  | 保持
1 | 0 | 1 | 1 | 置位
1 | 1 | 0 | 0 | 复位
1 | 1 | 1 | d | 禁用
CP | R | S |  | 功能描述
0 | d | d |  | 保持
1 | 0 | 0 |  | 保持
1 | 0 | 1 | 1 | 置位
1 | 1 | 0 | 0 | 复位
1 | 1 | 1 | d | 禁用
钟控R-S锁存器的特性表

## Slide 24: 钟控R-S锁存器
钟控R-S锁存器的特性方程：
5.3.1
状态转移图

## Slide 25: 钟控R-S锁存器
在钟控R-S锁存器的使用过程中，如果违反了RS=0的约束条件，即R=S=1时，则可能出现下列不正常的情况之一：
  （1）当CP=1时，如果RS=11，则将出现Q ==1的非法状态；
  （2）当CP=1时，如果RS=11，然后R和S同时从1变为0（RS=00），则锁存器下一状态不可预测，结果不确定；
  （3）当RS=11时，如果CP突然从1变为0，锁存器也会出现结果不确定的情况，下一状态不可预测，输出可能进入亚稳态。
  因此，对于钟控R-S锁存器而言，R=S=1既没有意义，同时也是禁用状态。
5.3.1

## Slide 26: 钟控R-S锁存器
【例5.2】图5.10（a）所示，是钟控R-S锁存器的一组典型的R、S输入，依据其原理，画出的CP、R、S输入序列作用下，Q的输出波形。假设Q的初态为“0”。
5.3.1
钟控R-S锁存器存在着“空翻”问题和存在着约束条件。

## Slide 27: 钟控D锁存器
5.3.2
（a）电路结构
（b）锁存器符号
钟控D锁存器：
  由钟控R-S锁存器改造：输入端S经过一个非门作为R输入端，S称为D
  消除了禁用态

## Slide 28: 钟控D锁存器
钟控D锁存器特性表：
5.3.2
CP | D |  | 功能描述
0 | d |  | 保持
1 | 0 | 0 | 复位
1 | 1 | 1 | 置位
CP | D |  | 功能描述
0 | d |  | 保持
1 | 0 | 0 | 复位
1 | 1 | 1 | 置位
钟控D锁存器的特性方程：
Qn+1 = D （CP=1）
钟控D锁存器的一组典型输入作用下的波形图
钟控D锁存器也同样存在着空翻现象。

## Slide 29: 主从触发器
5.4.1 主从R-S触发器
5.4.2 主从J-K触发器
5.4

## Slide 30: 主从R-S触发器
主从R-S触发器：由两个钟控R-S锁存器组成，主锁存器+从锁存器；
标识：直角符号“﹁”，延迟输出指示符，主从式触发器的特征与标示符号；表明直到CP无效时，触发器的输出状态Q端和端才会发生改变。
S、R：信号输入端
CP：时钟脉冲端
  小三角：表示CP是边沿有效
  小圆圈：表示CP的下降沿有效
5.4.1
（a）电路示意图
（b）触发器符号
主锁存器
从锁存器

## Slide 31: 主从R-S触发器
结构特点：
  主从触发器的输入S、R→主锁存器的输入S、R
  主锁存器的输出、→从锁存器的输入S、R
  从锁存器的输出→整个主从触发器的输出、
  CP互为反相
5.4.1
主锁存器
从锁存器

## Slide 32: 主从R-S触发器
5.4.1
接收输入信号和状态输出是分两步进行的：
  CP=1期间：主锁存器的CP=1，接收R、S信号，主锁存器输出、发生状态变化；此时从锁存器的CP=0，保持原态不变。
  CP下降沿到来时：主锁存器的CP=0，锁存CP下降沿来临前接收到的数据；同时，从锁存器的CP=1，这样，从锁存器接收主锁存器送来的数据，输出状态、也随之改变为之前主锁存器存储的状态。
  CP=0期间：主、从锁存器状态不改变。
在CP的一个变化周期中：触发器的输出状态、只可能改变一次。

## Slide 33: 主从R-S触发器
5.4.1
  工作过程总结：在CP脉冲的上跳沿接收输入信号，而在CP脉冲的下跳沿改变触发器的输出状态。
  又称为：脉冲触发式触发器（Pulse-triggered Flip-flop）
CP | R | S |  | 功能描述
0 | d | d |  | 保持
 | 0 | 0 |  | 保持
 | 0 | 1 | 1 | 置位
 | 1 | 0 | 0 | 复位
 | 1 | 1 | d | 禁用
CP | R | S |  | 功能描述
0 | d | d |  | 保持
 | 0 | 0 |  | 保持
 | 0 | 1 | 1 | 置位
 | 1 | 0 | 0 | 复位
 | 1 | 1 | d | 禁用
主从R-S触发器的功能特性表
  主从R-S触发器的特性方程：

## Slide 34: 主从R-S触发器
在一组典型输入作用下，主从R-S触发器的输出状态波形图：
  在CP=1期间，主锁存器的输出、随着输入R和S的变化而变化，从锁存器输出（即触发器输出） 、不变化；
  当CP=0时，主锁存器输出、不再变化，而从锁存器输出、翻转为与主锁存器输出、一致的状态。
5.4.1

## Slide 35: 主从R-S触发器
  优点：解决了钟控R-S锁存器的空翻问题；
  缺点：在CP=1期间，R、S的变化仍然会引起主锁存器的状态变化。
    当CP下降沿来临时，主锁存器的状态由CP=1的整个期间R、S变化的情况决定。在CP=1时：
      如果S输入端有一个正向短脉冲，则会使主锁存器置1；
      如果R输入端有一个正向短脉冲，则会使主锁存器置0；
      如果R、S的取值同时有效，则主锁存器的两个输出均为“1”，而且在CP下跳沿来临时，会将该无用状态传递给从锁存器，导致整个主从触发器的输出不确定。
5.4.1

## Slide 36: 主从J-K触发器
  主从R-S触发器虽然解决了空翻问题，但仍旧存在着输入R和S有约束条件的限制
  主从J-K触发器：由主从R-S触发器改造；
    将主从R-S触发器输出端的状态、作为一对附加的控制信号，经过与门反馈到输入端，并将输入信号改称为J和K。
5.4.2
（a）电路示意图
（b）触发器符号

## Slide 37: 主从J-K触发器
  具体工作情况分析：
5.4.2
输入 |  | 原态 |  | 主从R-S触发器输入 |  | 输出状态 |  | 
J | K |  |  | S | R |  |  | 功能
0 | 0 | × | × | 0 | 0 |  |  | 保持
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 置0
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 置1
 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 翻转
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
输入 |  | 原态 |  | 主从R-S触发器输入 |  | 输出状态 |  | 
J | K |  |  | S | R |  |  | 功能
0 | 0 | × | × | 0 | 0 |  |  | 保持
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 置0
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 置1
 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 翻转
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
  当J和K同时有效时（J=K=1），使触发器的状态翻转，消除了约束条件。

## Slide 38: 主从J-K触发器
5.4.2
主从J-K触发器的状态转换表
J | K |  |  |  | 功能描述
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 保持
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 复位
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 复位
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 置位
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 置位
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 翻转
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 翻转
J | K |  |  |  | 功能描述
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 保持
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 复位
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 复位
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 置位
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 置位
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 翻转
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 翻转
主从J-K触发器的特性表
CP | J | K |  | 功能描述
0 | d | d |  | 保持
 | 0 | 0 |  | 保持
 | 0 | 1 | 0 | 复位
 | 1 | 0 | 1 | 置位
 | 1 | 1 |  | 翻转
CP | J | K |  | 功能描述
0 | d | d |  | 保持
 | 0 | 0 |  | 保持
 | 0 | 1 | 0 | 复位
 | 1 | 0 | 1 | 置位
 | 1 | 1 |  | 翻转

## Slide 39: 主从J-K触发器
5.4.2
主从J-K触发器的状态转移图
  主从J-K触发器的特性方程

## Slide 40: 主从J-K触发器
  主从J-K触发器在一组典型输入作用下的输出状态波形图：
5.4.2
  既可能是由J、K变化引起的，也可以是外界的干扰脉冲造成的。
  存在“一次变化”现象的原因是把输出Q、反馈到与门G1和G2，造成了J和K是否有效还取决于触发器的原态Q和，即：
  主从J-K触发器存在“一次变化”问题，即主从J-K触发器中的主锁存器的输出、，在CP=1期间其状态仅能变化一次。
1钳位
0钳位

## Slide 41: 主从J-K触发器
  在CP=1期间，主锁存器状态、并没有始终跟随J和K的变化而变化，而是在特殊的条件下，会出现只变化一次的状况（ “1钳位” 和“0钳位” ）。
  如果是干扰信号引起了“一次变化”，并且该变化结果在CP下降沿到来时将被送到触发器的输出端，则会造成错误输出。
  为保证可靠性，使用主从J-K触发器时，要求在CP=1期间输入信号J、K的值应保持不变。
5.4.2

## Slide 42: 边沿触发器
5.5.1 边沿D触发器
5.5.2 边沿J-K触发器
5.5

## Slide 43: 边沿D触发器
  电路结构：两个钟控D锁存器构成
  正边沿触发的D触发器：又称为上跳沿触发式D触发器
5.5.1
（a）电路示意图
（b）逻辑符号
  当时钟信号CP=0期间，主锁存器打开并跟随输入信号D变化而变化。
  当CP从0变到1时，主锁存器关闭，QM锁存CP上跳沿来临前一时刻D的值，并传送到从锁存器的输入端。
  在CP=1期间，从锁存器始终打开，但是由于主锁存器关闭，其输出QM始终保持不变，因此，从锁存器的输出Q只在CP从0变到1的瞬间发生改变。

## Slide 44: 边沿D触发器
5.5.1
CP | D |  | 功能描述
0 | × |  | 保持
1 | × |  | 保持
 | 0 | 0 | 复位
 | 1 | 1 | 置位
CP | D |  | 功能描述
0 | × |  | 保持
1 | × |  | 保持
 | 0 | 0 | 复位
 | 1 | 1 | 置位
正边沿触发的D触发器的特性表
边沿D触发器的状态转移图
  边沿D触发器的特性方程为：
Qn+1 = D

## Slide 45: 边沿D触发器
5.5.1
典型输入作用下正边沿的D触发器时序图
  缺点：只有一个输入端，特性方程简单，在有些情况下，用D触发器设计的电路，可能会比较复杂。
  边沿D触发器的优点：
    消除了约束条件，解决了空翻问题，在CP有效边沿的一瞬间发生状态变化，抗干扰能力强，功能简单；

## Slide 46: 边沿D触发器
5.5.1
集成D触发器74LS74
  74LS74包含两个独立的带预置端和清零端、正边沿触发的D触发器；
  是异步置位端，是异步清零端，均为低电平有效，平时应保持高电平。
  所谓“异步”的置位端和清零端，是指这两个信号不受时钟信号CP的控制，任何时间只要为低电平，就执行相应的置位或者清零操作。

## Slide 47: 边沿D触发器
5.5.1
  又称为维持-阻塞D触发器，4个与非门G1～G4构成钟控R-S锁存器，两个与非门G5、G6作为输入信号的引导门，D为输入信号端。
  维持-阻塞D触发器利用电路内部反馈来实现边沿触发。
  只在CP上升沿时刻，发生状态改变，保证了触发器的状态在时钟脉冲作用期间只变化一次。
集成D触发器74LS74

## Slide 48: 边沿J-K触发器
  J-K触发器特点：输入信号有两个（J和K），没有约束条件，便于设计电路。
  主从式J-K触发器：存在“一次变化”问题，因此，为提高触发器的抗干扰性和可靠性，可以设计成边沿触发的J-K触发器。
  边沿触发的J-K触发器：由边沿D触发器改造，输入端，在CP脉冲的下跳沿，边沿D锁存器采样输入信号，并得到下一个输出状态。
5.5.2
（a）基于边沿D触发器的边沿J-K触发器的功能等效结构图
（b）负边沿触发的J-K触发器符号
负边沿触发的J-K触发器

## Slide 49: 边沿J-K触发器
  负边沿触发的J-K触发器的功能特性表
5.5.2
CP | J | K |  | 功能描述
0 | d | d |  | 保持
1 | d | d |  | 保持
 | 0 | 0 |  | 保持
 | 0 | 1 | 0 | 复位
 | 1 | 0 | 1 | 置位
 | 1 | 1 |  | 翻转
CP | J | K |  | 功能描述
0 | d | d |  | 保持
1 | d | d |  | 保持
 | 0 | 0 |  | 保持
 | 0 | 1 | 0 | 复位
 | 1 | 0 | 1 | 置位
 | 1 | 1 |  | 翻转

## Slide 50: 边沿J-K触发器
  负边沿触发的J-K触发器的典型时序图
5.5.2
  边沿J-K触发器消除了0钳位和1钳位引起的“一次变化”问题，也不存在输入有约束条件的限制，因此，很快取代了脉冲式触发的触发器（主从式触发器）。

## Slide 51: 边沿J-K触发器
  集成正边沿触发的J-K触发器：74LS109
    其输入端K是低电压有效，因此又称为触发器。
    74LS109内部设计与74LS74（正边沿触发的D触发器）很相似，就是将D输入引脚处，用触发器的特征方程来替代，即D=
5.5.2
正边沿触发的触发器74LS109内部结构

## Slide 52: 边沿J-K触发器
5.5.2
  J-K触发器使用不如D触发器广泛，因为大部分的可编程器件中都包含D触发器而不是J-K触发器，且使用D触发器设计时序电路的方法比较简单。
  J-K触发器激励方程比D触发器简单：J-K触发器有J和K两个输入端，比D触发器的一个输入端D能够产生更多的逻辑控制组合。

## Slide 53: 其他触发器
5.6.1 T触发器
5.6.2 T'触发器
5.6

## Slide 54: T触发器
  T触发器的激励输入信号为T：
    T=0：，保持
    T=1：，翻转
  一般没有专门的T触发器，它通常是将J-K触发器的J和K输入端并接在一起，作为T输入端，从而构成T触发器。
5.6.1
（a）T触发器逻辑符号
（b）J-K触发器构成T触发器

## Slide 55: T触发器
5.6.1
T |  |  |  | 功能描述
0 | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | 1 | 1 | 0 | 保持
1 | 0 | 1 | 0 | 翻转
1 | 1 | 0 | 1 | 翻转
T |  |  |  | 功能描述
0 | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | 1 | 1 | 0 | 保持
1 | 0 | 1 | 0 | 翻转
1 | 1 | 0 | 1 | 翻转
  真值表
  特性方程为：
  特性表
CP | T |  | 功能描述
 | 0 |  | 保持
 | 1 |  | 翻转
CP | T |  | 功能描述
 | 0 |  | 保持
 | 1 |  | 翻转
  T触发器状态转移图

## Slide 56: T'触发器
  T'触发器（Toggle Flip-flop）：没有激励输入端；
  构成：将T触发器的T输入端恒接逻辑“1”
    在每个时钟有效边沿，触发器的输出Q均进行翻转
  特性方程为：
5.6.2
（a） T'触发器的逻辑符号
（b）T'触发器的输出波形
  T'触发器的输出端Q的信号周期是时钟信号CP的两倍，频率则是CP的一半，因此，T'触发器常用于分频器和计数器中。
T'

## Slide 57: 不同触发器的转换
5.7.1 基于D触发器的转换
5.7.2 基于J-K触发器的转换
5.7
转换方法：
  （1）写出给定触发器的特性方程；
  （2）写出目标触发器的特性方程；
  （3）对比特性方程，求出给定触发器的激励函数

## Slide 58: 基于D触发器的转换
  1、D触发器转换成J-K触发器
  给定触发器：D触发器，特性方程为：
  目标触发器：J-K触发器，特性方程为：
  对比可得出：给定触发器的激励输入函数为：
  画出电路
  目标J-K触发器为正边沿触发
5.7.1

## Slide 59: 基于D触发器的转换
  2、D触发器转换成T触发器
  目标触发器：T触发器，特性方程为：
  D触发器的激励函数为：
  转换电路：
5.7.1

## Slide 60: 基于D触发器的转换
  3、D触发器转换成T'触发器
  目标触发器：T‘触发器，特性方程为：
  D触发器的激励函数为：
  转换电路：
5.7.1

## Slide 61: 基于D触发器的转换
  4、D触发器转换成R-S触发器
  目标触发器：R-S触发器，特性方程为：
  D触发器的激励函数为：
  转换电路：
5.7.1

## Slide 62: 基于J-K触发器的转换
  1、J-K触发器转换成D触发器
  给定触发器：J-K触发器，特性方程为：
  目标触发器：D触发器，特性方程为：
  对比特性方程：做如下的函数变换：
  可以推导出J-K触发器的激励函数：
  转换电路：
5.7.2

## Slide 63: 基于J-K触发器的转换
  2、J-K触发器转换成T触发器
  给定触发器：J-K触发器，特性方程为：
  目标触发器：T触发器，特性方程为：
  对比特性方程：
  可以推导出J-K触发器的激励函数：J=K=T
  转换电路：
5.7.2

## Slide 64: 基于J-K触发器的转换
  3、J-K触发器转换成T'触发器
  给定触发器：J-K触发器，特性方程为：
  目标触发器：T'触发器，特性方程为：
  对比特性方程：
可以推导出J-K触发器的激励函数： J=1，=0 即 K=1，故J=K=1
转换电路：
5.7.2

## Slide 65: 基于J-K触发器的转换
  4、J-K触发器转换成R-S触发器
  给定触发器：J-K触发器，特性方程为：
  目标触发器：R-S触发器，特性方程为：
  对比特性方程：做如下推导：
5.7.2
  =
可以推导出J-K触发器的激励函数： J=S，K=R
转换电路：

## Slide 66: 集成触发器
5.8.1 集成D触发器
5.8.2 集成J-K触发器
5.8

## Slide 67: 集成D触发器
  D触发器构成的集成芯片：
    74LS74：双D触发器（带置位清零端）
    74LS174：六D型寄存器（带清零端）
    74LS273：八D型寄存器（带清零端）
    74LS374：八D型寄存器（带三态输出）
  基于D触发器的寄存器芯片将在第6章介绍
  74LS74芯片中含两个独立的D触发器，每个D触发器的电路如前所述：
5.8.1

## Slide 68: 集成D触发器
5.8.1
（a）集成D触发器逻辑符号
（b）74LS74芯片引脚
  是异步置位端：信号
  是异步清零端：信号

## Slide 69: 集成D触发器
5.8.1
74LS74触发器的功能表
 |  | CP | D |  |  | 功能描述
1 | 0 | × | × | 0 | 1 | 异步清零
0 | 1 | × | × | 1 | 0 | 异步置位
0 | 0 | × | × | 1 | 1 | 不确定
1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 同步清零
1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 同步置位
1 | 1 | 0 | × |  |  | 保持
1 | 1 | 1 | × |  |  | 保持
1 | 1 |  | × |  |  | 保持
 |  | CP | D |  |  | 功能描述
1 | 0 | × | × | 0 | 1 | 异步清零
0 | 1 | × | × | 1 | 0 | 异步置位
0 | 0 | × | × | 1 | 1 | 不确定
1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 同步清零
1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 同步置位
1 | 1 | 0 | × |  |  | 保持
1 | 1 | 1 | × |  |  | 保持
1 | 1 |  | × |  |  | 保持
异步置位信号和异步复位信号优先级最高，且不允许同时有效；
如果同时有效（为零），则双相状态输出均为1，此时，如果和号同时变成1，那么次态不确定。

## Slide 70: 集成D触发器
  异步工作方式：当异步置位或复位信号一旦有效，触发器就立即置位或者复位。
  同步工作方式：只有当异步信号无效时，触发器在时钟CP和激励输入信号D控制下工作。
  特性方程：
5.8.1
  同步工作时
异步工作时

## Slide 71: 集成D触发器
  【例5.3】对图5.38所示的一组输入信号，画出74LS74的D触发器输出Q的波形。假设Q的初态为“0”。
5.8.1
  输出Q的变化，发生在以下三个时刻：
    =0的时刻：在此段时间内，输出Q一定为0且维持为0；
    =0的时刻：在此段时间内，输出Q一定为1且维持为1；
    ==1时，在CP脉冲的上跳沿：Q的状态与上跳沿来临前一时刻的D的状态一致。

## Slide 72: 集成J-K触发器
  常见的集成J-K触发器器件有74LS76和74LS112，它们均含两个独立控制的负边沿触发的J-K触发器，并且带异步置位端和异步复位端；不同的是它们的芯片引脚排列有差异。
  74LS76：
5.8.2
（a）集成J-K触发器逻辑符号
（b）74LS76芯片引脚

## Slide 73: 集成J-K触发器
  异步置位信号和异步复位信号，低电平有效，优先级高于CP脉冲和激励输入，且不允许同时有效。
  特性及功能表：
5.8.2
 |  | CP | J | K |  |  | 功能描述
1 | 0 | × | × | × | 0 | 1 | 异步清零
0 | 1 | × | × | × | 1 | 0 | 异步置位
0 | 0 | × | × | × | 1 | 1 | 不确定
1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 保持
1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 清零
1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 置位
1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 翻转
1 | 1 | 0 | × | × |  |  | 保持
1 | 1 | 1 | × | × |  |  | 保持
1 | 1 |  | × | × |  |  | 保持
 |  | CP | J | K |  |  | 功能描述
1 | 0 | × | × | × | 0 | 1 | 异步清零
0 | 1 | × | × | × | 1 | 0 | 异步置位
0 | 0 | × | × | × | 1 | 1 | 不确定
1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 保持
1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 清零
1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 置位
1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 翻转
1 | 1 | 0 | × | × |  |  | 保持
1 | 1 | 1 | × | × |  |  | 保持
1 | 1 |  | × | × |  |  | 保持
  特性方程：
  同步工作时
异步工作时

## Slide 74: 集成J-K触发器
  【例5.4】 针对74LS76的J-K触发器，画出图5.40（a）所对应的输入信号序列下，输出Q的波形。假设Q的初态为“0”。
5.8.2
变化的三个时刻：
  =0时，Q=0；
  =0时，Q=1；
  ==1时，CP脉冲的下跳沿，依据下跳沿来临的前一时刻J、K的状态，Q发生相应的状态改变。

## Slide 75: 集成J-K触发器
  【例5.5】两个D触发器构成的时序电路如图5.41（a）所示，一组输入信号X的波形如图5.41（b）所示，画出对应的输出Q1和Q2的波形，假设Q1和Q2的初态均为“0”。
5.8.2
（a）电路图
（b）输入信号波形

## Slide 76: 集成J-K触发器
  对于由触发器构成的时序电路而言，其波形与时序分析的主要步骤：
  （1）分析电路中每个触发器的状态改变的条件或者边沿，在波形图罗列出涉及的信号；
    对于电平触发的钟控锁存器而言，触发器输出状态改变的时刻有两个，一个是时钟变为有效电平的时刻，一个是在时钟电平有效期间，激励输入信号发生改变的时刻；
    对于边沿触发的触发器，触发器输出状态改变的时刻也有两个，一个是在时钟有效边沿来临的时刻，一个是在异步置位/复位的有效边沿时刻。
    需要注意时钟有效电平是高电平还是低电平有效，时钟有效边沿是正边沿还是负边沿触发。
  （2）分析信号之间的关系，如果有逻辑运算，则列出表达式；
  （3）根据触发器的功能特性或者特性方程，逐个时钟画出各个信号的波形。
5.8.2

## Slide 77: 集成J-K触发器
  （1）D触发器是正边沿触发，带有低电平有效的异步清零端：
    Q1状态改变的边沿有两个：
      ①在时刻，清零；
      ②时，CP的上跳沿， ；
    Q2状态改变的边沿只有1个：
      CP的上跳沿，= D2=； 其始终接“1”
  （2）各个信号之间的关系为： ；=；D2= ；
  （3）由上面的分析可以知道，波形图中涉及的重要信号还有，因此，在波形图中需要加入该信号。
5.8.2

## Slide 78: 集成J-K触发器
5.8.2
理想状态的波形
如果严格分析触发器的内部具体电路与延时参数，第三个和第六个CP脉冲的上跳沿，很有可能Q1的波形有毛刺（“1”脉冲）。

## Slide 79: 触发器特性参数
由于触发器是由门电路组成的，所以触发器的静态参数几乎与门电路是一样。
前面介绍的触发器都是TTL触发器，其静态参数与TTL门电路基本相同，譬如输入低电平（关门电平）、输入高电平（开门电平）、输出低电平、输出高电平、低电平输入电流、高电平输入电流、电源电流等。
触发器动态参数：由传输延迟引起，要比普通门电路复杂很多
5.9
1、传输延时时间
  从CP触发沿到达开始，到输出Q、完成状态改变为止
    tPHL：输出端Q由高电平变为低电平的传输延迟时间，tPHL≤40ns。
    tPLH：输出端Q由低电平变为高电平的传输延迟时间，tPLH≤25ns。

## Slide 80: 触发器特性参数
2、建立时间与保持时间
  建立时间tset：由于门电路均存在传输延时，为使触发器可靠地接收输入信号并驱动输出，激励输入信号必须先于CP有效边沿作用一段时间稳定建立，这段时间称为建立时间tset 。
  保持时间thold ：要求激励输入信号必须在CP有效边沿作用之后一段时间内保持不变，这段时间称为保持时间thold。
任何触发器均禁止激励输入信号在建立时间和保持时间内发生变化。
不同触发器的建立时间和保持时间不尽相同，与其触发器类型、电路结构和构成元件有关，典型的建立时间和保持时间是10ns左右。
5.9

## Slide 81: 触发器特性参数
3、脉冲宽度与最高时钟频率
为了使触发器能够可靠地翻转，对CP或者、信号有一定的脉冲宽度要求。
CP的最小高电平宽度为tWH，CP高电平宽度必须≥tWH。
CP的最小低电平宽度为tWL，CP低电平宽度必须≥tWL。
最小CP周期TCPmin=tWH+ tWL，是确保触发器可靠翻转的最小CP周期。
触发器的最高工作频率fmax为：
fmax是选择触发器的重要指标，TTL触发器fmax的典型值是≤30MHz
5.9

## Slide 82: 触发器特性参数
5.9
74LS74 D触发器的时间参数图
74LS74芯片各参数的典型值为：tPHL=25ns，tPLH=13ns，tset=20ns，thold=5ns，tWH和tWL最小值为25ns，fmax的典型值是33MHz，最小值为25MHz。

## Slide 83: 触发器特性参数
5.9
在计算机中，触发器主要用于构成寄存器、计数器、移位器等基本部件，进而构成寄存器堆、暂存器、程序计数器（PC，Program Counter）、移位寄存器等计算机部件。
另外，触发器还具有开关消颤、分频、异步脉冲同步化等典型应用。

## Slide 84: 本章小结
锁存器和触发器：是时序逻辑电路中最常用的两类双稳态存储元件，是构成时序逻辑电路的基本记忆单元。
一般通过时钟的特性来区分锁存器和触发器，锁存器无时钟或者是电平型时钟信号，触发器的时钟则是边沿触发；常常将各类双稳态元件统称为触发器。
触发器特点：是由具有反馈回路的门电路构成的，有两个能自行保持的稳定状态，用于表示与存储二值信息“0”和“1”；具有一对互补的输出信号和，并用Q的状态来指示锁存器/触发器的状态。触发器具有输入信号，用于更改或者设置锁存器和触发器的状态；时钟信号，用于规定电路状态改变的时间或时刻。用表示触发器接收输入信号之前的状态，称为现态或者原态，用表示触发器接收输入信号之后的状态，称为次态或新态。

## Slide 85: 本章小结
  分类：
    根据功能特性或者激励方式（指由输入改变触发器状态的方式）的不同，可以分为R-S触发器、JK触发器、D触发器、T触发器和T'触发器。
    根据电路结构的不同，可以分为基本R-S锁存器、钟控锁存器、主从式触发器和边沿触发器。
    根据触发方式（指触发器状态变化时刻的控制方式）的不同，又可以分为电平触发、主从触发和边沿触发的触发器。
  基本R-S锁存器和基本锁存器是所有锁存器和触发器的基础，各类锁存器和触发器均是由其演变而来。

## Slide 86: 本章小结
  钟控锁存器：
    钟控R-S锁存器：在基本锁存器的电路上，增加了时钟脉冲输入信号CP，在CP有效电平下，锁存器状态才允许发生改变。
    将钟控R-S锁存器输入端S和R经过改造后合并成一个输入信号D，就变成了D锁存器；从而消除了钟控R-S锁存器的禁用状态。
    钟控锁存器使用电平型时钟信号规定了锁存器状态变化的时间，又称为电平型触发器。
    钟控锁存器都存在着空翻现象，即在CP有效电平状态下，锁存器的输出随着输入的变化而变化。

## Slide 87: 本章小结
  主从触发器：
    由两个时钟反相的钟控锁存器构成，触发器的输入就是主锁存器的输入，主锁存器的输出作为从锁存器的输入，从锁存器的输出是整个主从触发器的输出。
    主从式触发器又称为脉冲触发式触发器，它解决了空翻问题。
    主从R-S触发器存在着约束条件（R、S不能同时有效）；
    主从J-K触发器则消除了约束条件，不存在禁用状态，但是存在着“一次性变化”问题。

## Slide 88: 本章小结
  边沿触发器
    仅在CP的某个规定跳变（上升沿或下降沿）到来时刻才接收输入信号，并根据该时刻的输入确定触发器的状态，避免了“空翻”和“一次变化”问题。
    边沿触发器由两个钟控锁存器构成，主要分为边沿D触发器和边沿J-K触发器。
  除了R-S触发器、D触发器和J-K触发器外，还有T触发器和T'触发器。各类触发器之间可以相互转换。
  商用的集成触发器种类繁多，以D触发器最为常用。集成触发器常常带有异步置位端和异步复位端，用于直接置“1”和清“0”。
  触发器的静态参数基本与门电路一样，由传输延迟引起的动态参数主要有传输延时时间、建立时间与保持时间、信号脉冲宽度与最高时钟频率等等。

## Slide 89: 归纳：存储元件的分析设计工具和方法
状态转换表：反映锁存器/触发器次态与输入信号和原态之间对应关系的表。
功能表：反映输出端与输入端的逻辑关系（简化特性表）
特性方程：反映锁存器/触发器次态与输入信号和原态之间的函数关系。
状态图：反映锁存器/触发器状态及状态转换条件的直观图形。
时序图：锁存器/触发器输入信号变化时，状态跟随发生变化，反映它们之间的时序关系的波形图。

## Slide 90: 各种存储元件的演变过程：
输出受输入电平直接控制
有约束条件
2、钟控R-S锁存器
3、钟控D锁存器
4、主从R-S触发器
5、主从J-K触发器
6、边沿D触发器
解决了输出受输入直接控制；
方法：加入时钟控制信号CP
解决了空翻问题
方法：用主、从两个钟控锁存器
有空翻现象
有约束条件
存在一次变化问题
解决了一次变化问题
消除了约束条件
消除了约束条件
7、边沿JK触发器
解决了空翻问题
1、基本R-S锁存器
有空翻现象
有约束条件

## Slide 91: 锁存器/触发器的逻辑符号
基本R-S锁存器
基本-锁存器
钟控R-S锁存器
主从R-S触发器
边沿D触发器
边沿J-K触发器
钟控D锁存器
主从J-K触发器

## Slide 92: 锁存器/触发器的特性方程
R-S锁存器/触发器
D触发器
J-K触发器
T触发器
(高电平有效约束条件)
(低电平有效约束条件)

## Slide 93: 锁存器/触发器的特性表
R-S锁存器/触发器
D触发器
J-K触发器
T触发器
 |  |  | 注释
0 | 0 |  | 保持
0 | 1 | 0 | 复位
1 | 0 | 1 | 置位
1 | 1 | d | 禁用
 |  |  | 注释
0 | 0 |  | 保持
0 | 1 | 0 | 复位
1 | 0 | 1 | 置位
1 | 1 | d | 禁用
 |  |  | 注释
0 | × |  | 保持
1 | 0 | 0 | 复位
1 | 1 | 1 | 置位
 |  |  | 注释
0 | × |  | 保持
1 | 0 | 0 | 复位
1 | 1 | 1 | 置位
J | K |  | 注释
0 | 0 |  | 保持
0 | 1 | 0 | 复位
1 | 0 | 1 | 置位
1 | 1 |  | 翻转
J | K |  | 注释
0 | 0 |  | 保持
0 | 1 | 0 | 复位
1 | 0 | 1 | 置位
1 | 1 |  | 翻转
 |  |  | 注释
0 | × |  | 保持
↑ | 0 | 0 | 复位
↑ | 1 | 1 | 置位
 |  |  | 注释
0 | × |  | 保持
↑ | 0 | 0 | 复位
↑ | 1 | 1 | 置位
 |  | 注释
0 |  | 保持
1 |  | 翻转
 |  | 注释
0 |  | 保持
1 |  | 翻转
钟控D锁存器

## Slide 94: 本章作业
2、 3（课堂练习）、 4、 5、 6
7（1）（课堂练习）、8（1）（课堂练习）、9、 10、11、12（1）

## Slide 95
The End !