## Slide 1: 第6章 同步时序逻辑电路
《数字电路设计》

## Slide 2
第6章 同步时序逻辑电路
6.1
时序逻辑电路概述
6.2
同步时序逻辑电路的分析
6.3
同步时序逻辑电路的设计
6.4
寄存器
6.5
计数器
本章小结
6.6
综合应用与设计

## Slide 3: 时序逻辑电路概述
6.1.1 时序逻辑电路的特点
6.1.2 时序逻辑电路的分类
6.1.3 时序逻辑电路的描述方法
6.1

## Slide 4: 时序逻辑电路的特点
举例：串行加法器
由两部分构成：一个全加器，一个D触发器。
如何实现多位二进制的加法运算？
6.1.1
外部添加电路：两个n位移位寄存器
  A：累加寄存器，存放加数A及和数
  B：存放加数B
实现n位二进制数的加法：右移并计算n次

## Slide 5: 时序逻辑电路的特点
串行加法器结构：
  全加器：典型的组合逻辑电路；
  D触发器：一个存储元件，具有记忆功能；
  存储元件保存的状态（进位）作为组合电路（全加器）的输入，与电路的输入信号（加数）一起决定了电路输出值（和、进位）。
  一个典型的时序逻辑电路：
6.1.1

## Slide 6: 时序逻辑电路的特点
时序逻辑电路：由组合逻辑电路和存储元件构成
  组合逻辑电路不是必要的，存储电路是必不可少的。
  触发器是最常用的存储电路，具有记忆功能。
时序逻辑电路的状态：电路内部存储元件的状态组合，反映输入信号的历史状况，并通过状况之间的相互转换来跟踪输入信号的变化过程。
6.1.1
时序逻辑电路的主要特点：一定含有存储元件，且电路上有反馈结构。

## Slide 7: 时序逻辑电路的特点
X1～Xn：时序电路的n个输入
Z1～Zm：m个输出
Q1～Qk：时序电路的状态变量
Y1～Ys：激励输入
6.1.1
状态变量：内部触发器的输出状态，其取值组合用于表示时序电路当前所处的状态；
激励信号：内部触发器的激励输入，用于控制存储器的状态变化。

## Slide 8: 时序逻辑电路的分类
（1）同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路
按照时钟类型分：
  同步时序逻辑电路（Synchronous Sequencial Logic Circuit）
    所有触发器的状态受同一时钟控制，电路状态同步于时钟信号，或者说电路只有在时钟触发边沿出现时，才改变状态。
  异步时序逻辑电路（Asynchronous Sequencial Logic Circuit）
    电路中各存储元件的状态改变是异步的，无法与某个统一时钟边沿同步，即：异步时序逻辑电路没有统一的时钟信号或者没有时钟信号，其状态改变完全由外部输入信号的变化引起的。
6.1.2

## Slide 9: 时序逻辑电路的分类
异步时序电路：设计更灵活、设计方法复杂；（第7章）
同步时序电路：设计更容易，其应用也更为广泛。（本章）
  实际上，几乎所有系统本质上都是同步的。
计算机：主要工作于同步状态下，而异步时序电路主要应用在两个不同时钟的系统之间进行通信时，或者用于任意时刻接收输入的场合。
讨论同步时序逻辑电路的共性认知：
  时钟脉冲不被当作输入变量，仅仅是电路工作的时间基准；
  当前状态（现态/原态） ：目前系统的状态；
  下一状态（次态/新态） ：下一个时钟沿作用后系统将要进入的状态；
  只要时钟脉冲有效边沿没有到来，同步时序逻辑电路的状态就不会改变。
6.1.2
有前提吗？

## Slide 10: 时序逻辑电路的分类
一个电路如果满足以下条件，它就是同步时序逻辑电路：
  1）电路的每一个元件，或者是存储元件（触发器），或者是组合电路；
  2）至少有一个元件是存储元件（触发器）；
  3）所有触发器都接收同一个时钟信号；
  4）每个回路上都至少包含一个触发器。
单个D触发器：一个最简单的同步时序逻辑电路
  它本身就是一个存储元件，包含一个输入D，一个时钟CLK，一个输出Q，和两个状态{0，1}；它的当前状态是输出Q，它的下一状态是D。
6.1.2

## Slide 11: 时序逻辑电路的分类
【例6.1】 请判断图6.3所示6个电路中，哪些是同步时序逻辑电路。
6.1.2
（a）
（b）
（e）
（d）
（c）
（f）
组合电路
同步时序电路
同步时序电路
同步时序电路
都不是
异步时序电路

## Slide 12: 时序逻辑电路的分类
（2）Mealy型和Moore型时序逻辑电路
按照同步时序电路的输出特性划分：
  Mealy型时序逻辑电路：输出Zi是当前输入和当前状态的函数，即：
  Moore型时序逻辑电路：输出Zi仅是当前状态的函数，或者根本就不存在专门的输出Zi，而将电路中触发器的状态直接作为输出。即：
      或者没有
Moore型电路是Mealy型电路的一个特例，本质上并无很大区别，它们仅仅在输出特性上有差异，但是分析和设计方法是一样的。
6.1.2

## Slide 13: 时序逻辑电路的分类
【例6.2】 请判断图6.3（c）、（d）、（e）所示3个时序逻辑电路中，哪些是Mealy型时序逻辑电路？哪些是Moore型时序逻辑电路。
6.1.2
（e）
（d）
（c）
Moore型
Moore型
Mealy型
只有状态输出

## Slide 14: 时序逻辑电路的分类
（3）有限状态机和流水线
按照同步时序电路中，元件的连接结构分类：
  1）有限状态机：又称为时钟同步状态机，电路若有k个触发器，则就是一个有2k个状态的有限状态机，任何时刻它都处于这2k个状态中的某个状态。
    分为Mealy型和Moore型的有限状态机。
6.1.2
（a）Mealy型有限状态机
（b）Moore型有限状态机

## Slide 15: 时序逻辑电路的分类
有限状态机结构：
  一个状态存储器：存储电路的状态
  两个组合逻辑电路：
    下一状态逻辑：根据当前状态/当前输入计算产生触发器的激励输入，以便于在下一个时钟有效沿来临时，进入下一状态。
    输出逻辑：计算产生电路的输出
根据当前输入是否参与计算产生电路的输出信号，可以分为：
  Mealy型有限状态机：不仅有输出，且输出和当前输入有关
  Moore型有限状态机：输出和当前输入无关。
6.1.2

## Slide 16: 时序逻辑电路的分类
2）流水线：流水线技术是提高数字系统吞吐量的有效手段
  流水线结构的电路模型：没有反馈
6.1.2
  流水线的各级之间需要添加暂存器（存储临时数据的存储元件）
  引入了一些硬件开销和时间开销，但是它以小成本获得了时间并行性
  所有现代高性能微处理器都使用流水线技术。
为何能称为时序电路？

## Slide 17: 时序逻辑电路的描述方法
最常用的描述方法：电路图、方程组、状态转换真值表、状态转移图和时序图
（1）方程组
描述输入、输出、激励输入、状态变量之间的关系
  输出方程：，i=1,…,m
  激励方程：，i=1,…,k
  状态方程：，i=1,…,k
：电路中第i个触发器的下一个状态（次态）
：电路中第i个触发器的现态（或者原态）
6.1.3

## Slide 18: 时序逻辑电路的描述方法
时序电路不一定有输入Xi，也不一定有输出变量Zi，但是一定会有存储元件，所以一定会有激励Yi和状态Qi。
D触发器就是一个最简单的时序逻辑电路
  一个输入D（同时也是激励输入）
  一个输出Q（同时也是状态变量）
  它的状态有两个：0和1。
6.1.3

## Slide 19: 时序逻辑电路的描述方法
【例6.3】 请写出图6.6所示的同步时序逻辑电路的方程组。
6.1.3
输出方程：
激励方程：
状态方程：
分析：
  存储元件：J-K触发器
  组合逻辑电路：两个与门
  输入信号：X
  输出信号：Y
  状态变量：Q
  激励输入：J和K
Mealy or Moore?

## Slide 20: 时序逻辑电路的描述方法
（2）状态转换真值表
  输入变量：电路的输入信号、电路的状态变量（现态）
  输出变量：电路的输出信号、电路的次态
  输入的所有排列组合下，输出值可以由问题本身的逻辑关系直接列出，也可以由方程组计算得到。
6.1.3
【例6.4】请列出图6.6所示的时序逻辑电路的状态转换真值表。
输入变量 |  | 输出变量 | 
电路输入 | 电路现态 | 电路次态 | 电路输出
 |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
输入变量 |  | 输出变量 | 
电路输入 | 电路现态 | 电路次态 | 电路输出
 |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
输出方程：
状态方程：
设计时
分析时

## Slide 21: 时序逻辑电路的描述方法
（3）状态转移图
最直观的描述方式，依据问题本身的逻辑关系或者由状态转换真值表画出
  1）圆圈：表示各个状态，触发器的个数为k，则圆圈的个数就为2k；
  2）带箭头的线条：连接各个圆圈，用来表示状态的转移关系；线条上为X/Z，表明转移的条件（输入X ）与结果（输出Z ）
  3）线条数：输入信号的个数为n，则从每一个状态出发的线条数为m=2n
6.1.3
设计时
分析时

## Slide 22: 时序逻辑电路的描述方法
6.1.3
【例6.5】 请画出图6.6所示的时序逻辑电路的状态转移图。
  电路的输入：X
  电路的输出：Y
输入变量 |  | 输出变量 | 
电路输入 | 电路现态 | 电路次态 | 电路输出
 |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
输入变量 |  | 输出变量 | 
电路输入 | 电路现态 | 电路次态 | 电路输出
 |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
  电路的状态数：21=2个，因为触发器只有1个。
  状态转移条件：X/Y
  状态出发的线条数：21=2个，因为只有1个输入
按照真值表画出：

## Slide 23: 时序逻辑电路的描述方法
（4）时序波形图
能够真实、全面、直观地展现在时序脉冲序列作用下，电路状态和输出随输入的变化而变化的过程。画时序图的方法：
  1）确认触发器的有效边沿、电路的初态（状态变量的初值）；
  2）画时钟脉冲波形和输入信号波形；要遵循“在CP有效边沿上，输入要保持稳定”的原则，尽量避免CP脉冲有效沿上，输入信号发生变化。
  3）画电路状态的初态值，计算得到输出的初值；
  4）按照CP每一个有效沿，分析电路状态是否变化，同时更新电路的输出；可参照状态转换真值表直接画出，或者通过方程组计算分析得出。
有时还需要将触发器的激励输入、或者内部结点的波形也画出。
6.1.3

## Slide 24: 时序逻辑电路的描述方法
【例6.6】 请画出图6.6所示的时序逻辑电路的时序图，尽量考虑波形的完整性。
分析：J-K触发器是下跳沿有效，且无异步清零/置位信号
  电路的状态变化：CP的下跳沿
  考虑设计在CP下跳沿后，X变化为：0→1→0→1→1，需要5个CP有效沿。
6.1.3
方法1：通过查表（状态转换真值表）
方法2：方程组（输出方程和状态方程）计算方法
假设：触发器初态为0，X初态也为0
输出：
状态：
 |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
 |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 25: 同步时序逻辑电路的分析
6.2.1 同步时序逻辑电路的分析步骤
6.2.2 分析举例
6.2

## Slide 26: 同步时序逻辑电路的分析步骤
同步时序逻辑电路的分析步骤：
  （1）写出方程组
  （2）列出状态转换真值表
  （3）画出状态转移图
  （4）必要时，画出时序波形图（工作波形图）
  （5）用文字说明电路的逻辑功能
6.2.1

## Slide 27: 同步时序逻辑电路的分析步骤
（1）观察电路，写出方程组，即输出方程、激励方程和状态方程。
  输出方程：每个输出信号的逻辑函数，有几个输出信号，就有几个输出方程
    Mealy型电路：输出信号是电路输入信号和触发器状态的函数；
    Moore型电路：输出信号是触发器状态的函数。
  激励方程：每个触发器输入端信号的逻辑函数
    它是电路输入信号和触发器状态的函数；
    电路中有几个触发器，就应该就几组激励方程
  状态方程：每个触发器的次态函数
    求取方法：将触发器的激励方程代入触发器对应的特性方程，它最终是电路输入信号和触发器状态的函数；
    电路中有几个触发器，就应该有几个状态方程。
6.2.1

## Slide 28: 同步时序逻辑电路的分析步骤
【例6.7】 分析图6.9所示的同步时序逻辑电路，请写出对应的输出方程、激励方程和状态方程。
6.2.1
分析：
  输入信号：X
  输出信号：Y
  存储元件：2个J-K触发器
  故：输出方程有1个，激励方程有2个，状态方程有2个

## Slide 29: 同步时序逻辑电路的分析步骤
6.2.1
状态方程：将激励方程J-K触发器的特性方程，得：
输出方程：
激励方程：

## Slide 30: 同步时序逻辑电路的分析步骤
（2）列出状态转换真值表
    输入信号：电路的输入、电路的原态；
    输出信号：2类
      电路的次态：由状态方程计算
      电路的输出：由输出方程计算
即：将任何一组输入变量及电路初态的取值，代入状态方程和输出方程，算出电路的次态和现态下的输出值；
6.2.1

## Slide 31: 同步时序逻辑电路的分析步骤
【例6.8】请根据【例6.7】的输出方程和状态方程，列出图6.9所示的同步时序逻辑电路的状态转换真值表。
6.2.1
输入 |  |  | 输出 |  | 
X |  |  |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
输入 |  |  | 输出 |  | 
X |  |  |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
真值表的输入有3个：电路输入变量X、状态变量的现态和
真值表的输出有3个：状态变量的次态、和电路的输出变量Y

## Slide 32: 同步时序逻辑电路的分析步骤
（3） 根据状态转换真值表画出状态转移图
状态转移图：能够更直观地、更形象地反映电路中各状态间的转换关系，有利于分析电路的逻辑功能。
画状态转移图的依据：状态转换真值表
画状态转移图的步骤：
  1）确定状态：触发器的个数k，则电路的状态个数为2k，圆圈个数为2k，圆圈内可以写上其状态变量的编码取值。
  2）状态转移：根据状态转换真值表的每一行，从现态到其次态之间用有向箭头线连接；在连线上标注输入条件和输出值，以“输入/输出”形式表示。
6.2.1

## Slide 33: 同步时序逻辑电路的分析步骤
【例6.9】 请根据表6.2所示的状态转换真值表，画出图6.9所示的同步时序逻辑电路的状态转换图。
  状态个数：有2个触发器，则电路的状态有22=4个，用4个圆圈表示电路的状态，圆圈内标注00、01、10、11区分4个状态。
  状态转移：
    真值表第一行：状态从00转移到了01，此时输入X为0、输出Y为0，因此，从状态00的圆圈画一条箭头线到状态01的圆圈，线上标注X/Y=0/0。
    依次类推
6.2.1

## Slide 34: 同步时序逻辑电路的分析步骤
6.2.1
状态转移图
输入 |  |  | 输出 |  | 
X |  |  |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
输入 |  |  | 输出 |  | 
X |  |  |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 35: 同步时序逻辑电路的分析步骤
（4）必要时，画出时序波形图（工作波形图）。
  前提：给定输入信号和时钟脉冲序列，并指定电路的起始状态
  依据：状态转换真值表、或者状态转移图；
  方法：触发器有效触发沿或者有效电平下，状态改变，否则保持原态不变。
举例：按照图6.10的状态转移图，可以画出其时序波形图：
  前4个CP脉冲，X=0；后4个CP脉冲，X=1；
  在CP脉冲的下跳沿，电路状态转换；
  输出Y随X、Q1和Q2的变化而变化。
6.2.1

## Slide 36: 同步时序逻辑电路的分析步骤
（5）用文字说明电路的逻辑功能。
进一步分析，明确说明逻辑电路的具体功能；或者结合时序波形图说明时钟脉冲与输入、输出以及内部变量之间的时间关系。
举例：观察图6.10所示的状态转移图和图6.11所示的时序波形图
  当X=0时，状态变化：00→01→11→10→00
    电路进行了格雷码的4进制加法计数操作
    只有当计数到10（即3）时，输出Y变为1，否则输出Y为0。
  当X=1时，状态变化：00→10→11→01→00
    电路进行了格雷码的4进制减法计数操作
    只有当计数到00（即0）时，输出Y变为1，否则输出Y为0。
6.2.1

## Slide 37: 同步时序逻辑电路的分析步骤
功能描述：该电路是一个4进制的格雷码可逆（可异）计数器，由输入信号X控制计数方向：
  当X=0时，每来临一个CP脉冲，电路+1计数，当计数到3（状态10）时，输出Y=1，表明再来临一个CP脉冲，电路将产生进位；
  当X=1时，每来临一个CP脉冲，电路-1计数，当计数到0（状态00）时，输出Y=1，表明再来临一个CP脉冲，电路将产生借位。
6.2.1

## Slide 38: 同步时序逻辑电路的分析步骤
总结：同步时序逻辑电路的分析步骤
6.2.1
写出
方程组
列出状态转换真值表
画出状态转换图
画出时序波形图
说明逻辑功能
电路图
状态方程
输出方程
状态转换
真值表
状态转移图
时序波形图

## Slide 39: 分析举例
【例6.10】试分析图6.13所示的同步时序逻辑电路，列出其状态转换真值表及状态转移图，画出X=11111001的时序图，并说明其逻辑功能。
6.2.2
（1）写出方程组：
  输出方程：
  激励方程：
  状态方程：
分析：
  输入信号：X
  输出信号：Z
  状态变量：Q
存储元件：正边沿D触发器
电路类型：Mealy型同步时序电路
  因：输出Z是输入X的函数

## Slide 40: 分析举例
（2）列出状态转换真值表：
6.2.2
X | Qn | Qn+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
（3）画出状态转移图：
（4） 画出X=11111001的时序波形图：

## Slide 41: 分析举例
6.2.2
（5）功能描述：
  当输入X=1时，D触发器的状态Q的波形是周期性变化的，其频率为CP的一半；输出Z的波形跟随Q的波形；
  当X=0时，Q保持原态不变，输出Z始终为0。
  电路的主要逻辑功能是：X为一个控制信号，当X=1时，将CP脉冲进行二分频，从Z输出；而X=0时，禁止分频，输出Z无波形（=0）。

## Slide 42: 分析举例
【例6.11】试分析图6.16所示的同步时序逻辑电路，说明其逻辑功能。
6.2.2
分析：
  输入信号：无
  电路类型：Moore型
  存储元件：3个J-K触发器

## Slide 43: 分析举例
（1）写出方程组：
  输出方程：
  激励方程：
  状态方程：将激励方程代入J-K触发器的特性方程，得：
6.2.2

## Slide 44: 分析举例
（2） 列出状态转换真值表：
6.2.2
 |  |  |  |  |  | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
（3）画出状态转移图和时序图：
状态转换真值表→状态转换图

## Slide 45: 分析举例
6.2.2
（3）画出状态转移图和时序图：
状态转换图→时序波形图

## Slide 46: 分析举例
有效状态/无效状态、有效循环/无效循环以及能自启动/不能自启动：
  （1）有效状态和有效循环
    有效状态：被利用了的状态
    有效循环：有效状态形成的循环
  （2）无效状态和无效循环
    无效状态：没有被利用的状态
    无效循环：无效状态之间形成的循环
6.2.2
举例：
  有效状态：000~101六个状态，构成了一个有效循环；显然是六进制计数器；
  无效状态：110和111两个状态，没有构成循环。

## Slide 47: 分析举例
（3）能自启动和不能自启动
  能自启动：在有无效状态存在的时序电路中，不存在无效循环，则无效状态最终都能进入有效循环，称为能够自启动的时序电路。
  不能自启动：在时序电路中，存在无效循环，则电路可能会陷入无效循环中，不能进入有效循环，这种现象叫“挂起”，称为不能自启动的时序电路。
6.2.2
举例：
  无效状态110和111没有构成循环，是能自启动的同步时序逻辑电路。

## Slide 48: 分析举例
【例6.12】试分析图6.19所示的同步时序逻辑电路的功能。
6.2.2
分析：
  2个J-K触发器构成，输入信号X，输出信号Y，为Mealy型同步时序逻辑电路。

## Slide 49: 分析举例
6.2.2
（1）写出方程组：
  输出方程：
  激励方程：
  状态方程：将激励方程代入J-K触发器的特性方程，得：

## Slide 50: 分析举例
6.2.2
X |  |  |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X |  |  |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
（2）列出状态转换真值表
（3）画出状态转移图

## Slide 51: 分析举例
（4）画出时序图：
  初态Q1Q0=00
  X的输入序列：1011110111
  Y的输出序列：0000110001
6.2.2
（5）功能描述：
  可重叠“111”序列检测器
  当X输入端连续3个CP脉冲输入1，则输出Y就为1，否则输出Y为0。
可重叠：即后面“1”可重复使用

## Slide 52: 分析举例
【例6.13】图6.22使用了3个T触发器构成了一个同步时序逻辑电路，请分析电路的功能。
6.2.2
分析：电路有一个输入信号X，一个输出信号Z，3个T触发器与3个与门一起构成了一个Moore型的同步时序逻辑电路。

## Slide 53: 分析举例
（1）写出方程组：
  输出方程：
  激励方程：
  状态方程：将激励方程代入T触发器的特性方程，得：
6.2.2

## Slide 54: 分析举例
（2）列出状态转换真值表：
当X=0时，有：
当X=1时，有：
6.2.2
显然X=0时，状态保持不变；

## Slide 55: 分析举例
6.2.2
X |  |  |  |  |  |  | Z | X |  |  |  |  |  |  | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
X |  |  |  |  |  |  | Z | X |  |  |  |  |  |  | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
（2）列出状态转换真值表：

## Slide 56: 分析举例
6.2.2
（3）画出状态转移图：
（4）功能描述：电路是一个8进制计数器
  当X=1时，对CP脉冲计数，从000加1计数，8个CP脉冲后，计数满至111，再来一个CP脉冲，则计数器清零（000）；
  当X=0时，禁止对CP脉冲计数，计数器处于保持状态。
  当计数器为111状态时，无论X=0或者X=1，输出Z都为1，表明将要产生进位；其他状态Z=0。

## Slide 57: 本章作业
7、 8、 9
19、 28、 42
49
63

## Slide 58
The End !